1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗЛОКАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУСИНСКОГО МР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Обеспеченность населенных пунктов КМР услугами централизованного ВС и ВО

Общая характеристика наличия централизованного водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Злоказовского сельского поселения Кусинского МР Челябинской области приведена в таблице 1.1

Таблица 1.1. Общая характеристика наличия централизованного ВС и ВО Злоказовского сельского поселения

| Муниципальное образование, центр | Населенные пункты | Численность населения, тыс. чел. | Наличие централизованного ВС и ВО | Поставщик услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВС | ВО |  |
| Злоказовское сельское поселение, с. Злоказово | 6 нас. пунктов | 1841/ 1662**, в т. ч.: |  |  |  |
|  | с. Злоказово | 1035** | есть | - | ООО «Тепловые сети», г.Куса |
|  | д. Аршинка | 68** | - | - |  |
|  | п. Никольский | 167** | есть | - | ООО «Тепловые сети», г.Куса |
|  | п. Октябрьский | 211** | есть | - | ООО «Тепловые сети», г.Куса |
|  | п. Северный | 3** | - | - |  |
|  | д. Вознесенка | 178** | есть | - | ООО «Тепловые сети», г.Куса |

* Население Злоказовского сельского поселения на 1 января 2010 г. составило 1784 чел.

**по данным генплана, 2008 г.

Из сведений, приведенных в таблице 1.1 видно, что централизованное водоснабжение отсутствует в 2 населенных пунктах из 6, с общей численностью населения 71 человек (от 3 до 68 в каждом). Централизованное водоотведение в населенных пунктах Злоказовского сельского поселения в целом отсутствует. В с. Злоказово централизованное водоотведение в здании Злоказовской СОШ, бытовые стоки отводятся в выгреб, а затем вывозятся на городские очистные сооружения еженедельно.

Поставщиком услуг в сфере водоснабжения в населенных пунктах Злоказовского сельского поселения  является ООО «Тепловые сети».

1.2. Система водоснабжения

1.2.1. Источники централизованного водоснабжения. Водозаборы

Источником централизованного водоснабжения на всей территории Злоказовского сельского поселения служат подземные воды, приуроченные к долинам рек Азяма, Арша, Сарайка и Навыш. По данным ранее проведенных гидрогеологических изысканий запасы подземных вод на территории поселения оцениваются величиной свыше 70,0 тыс. м3/час, что существенно превышает потребности населения. Однако водообильность источников подземных вод крайне неравномерная. Из-за резкого снижения дебита артезианской скважины (с 10 м3/час до 2-3 м3/час) в с. Злоказово по ул. Лесная, с июля 2012г скважина закосервирована.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые или кальциево-магниевые с минерализацией 0,0-0,6 г/дм3. По составу воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, однако на территории населенных пунктов наблюдается повышенное по сравнению с фоном содержание нитратов, свидетельствующее об антропогенном загрязнении. Уровень жесткости близкий к предельному (до 7,0 мг-экв/дм3), а иногда и несколько выше, однако это естественный фон для местного населения.

Эксплуатация месторождений подземных вод ведется на 5 водозаборных участках, состоящих из 4 водозаборных скважин (с. Злоказово -  ул. Набережная, п. Никольский – Дорожная, п. Октябрьский – ул. Школьная, с. Вознесенка – ул. Северная)  и 1-го водозабора каптажного типа (с. Злоказово – ул. Комсомольская). В двух населенных пунктах, где централизованное водоснабжение отсутствует, для водоснабжения используются колодцы в с. Аршинка п. Северный и часть улиц в с. Злоказово (Нагорная , Советская, Береговая)

Суммарный водоотбор составляет в среднем до 76м3/час (оценка по суммарному дебиту скважин). Точные данные получить невозможно ввиду отсутствия приборов учета на водозаборах.

Таблица 1.2 Баланс водопотребления Злоказовского сельского поселения

| Наименование поселений | Производительность водозабора (по дебиту) | % пользующихся водопроводом | Фактическое потребление воды (2010г.) | Потребление на расчетный срок (2035г)* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | % | м3/сут | м3/сут |  |
| Злоказовское сельское поселение |
| с. Злоказово | 388,6 | 40% | 70,4 | 510 | фактическое - по отчету |
| п. Никольский | 155 | 90% | 11,1 | 58 | то же |
| с. Вознесенка | 190 | 57% | 13,3 | 86 | то же |
| п. Октябрьский | 155 | 73% | 12,4 | 74 | то же |
| д. Аршинка | Колодцы, река |  | 5.0 | - | переселение |
| п. Северный |  |  | 1,0* | 2,5 |  |
| Всего: | 888,6 |  | 113,2 | 730,5 |  |
| * Расчет по СНиП 2.04.02-84 |

Практически на всех водозаборах ЗСО первого пояса либо отсутствует, либо не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41110-02.  Несмотря на слабую защищенность месторождений подземных вод на территории Злоказовского сельского поселения, границы ЗСО 2,3 пояса,  соответствующие требованиям СанП иН 2.1.41110-02 не выделены. Ограничения хозяйственной деятельности в пределах этих зон не соблюдаются. В результате практически повсеместно на скважинных водозаборах наблюдается повышенное по сравнению с фоном содержание нитратов (2,0-50,0 мг/дм3, фон – отсутствие) – свидетельство наличия антропогенного воздействия на подземные воды.

Население обеспечивается водой по установленным, в зависимости от категории благоустройства жилья, нормативам (СНиП 2.04.02-84*). Более 60% населения Злоказовского сельского поселения, обслуживаемого ООО «Тепловые сети», пользуются для водоснабжения уличными колонками, т.е. уровень благоустройства жилья (около 70%) населения Злоказовского сельского поселения не соответствует современным требованиям.

1.2.2. Очистные сооружения

Поскольку вода в источниках в основном соответствует нормативам качества для питьевого водоснабжения, она подается водозаборными сооружениями непосредственно в сети без дополнительной очистки и без обеззараживания. Из артезианских скважин  Злоказовского сельского поселения подача воды осуществляется через водонапорные башни с разрывом струи.  В поселках Никольский, Октябрьский с. Вознесенка Злоказовского сельского поселения, где наблюдаются периодические нарушения норм качества воды, вода хлорируется непосредственно в водонапорных башнях.

1.2.3. Водоводы, водопроводные сети и сооружения на них

Суммарная протяженность водопроводных  сетей Злоказовского сельского поселения составляет более 26 км.

Сети тупиковые, развивались по мере развития населенных пунктов поселения от соответствующих водозаборов. Подача  воды в сеть идет непосредственно из водозабора в с. Злоказово на артезианской скважине по ул. Набережная, где в июле 2012г проведена закольцовка водопровода, что повысило надежность водоснабжения, снизило энергопотребление. Вертикальное зонирование отсутствует.

На водопроводных сетях в населенных пунктах Злоказовского сельского поселения установлены водонапорные башни, которые являются эффективными средствами регулирования работы сети.

По данным бухгалтерского учета износ сетей и сооружений на водопроводных сетях Злоказовского сельского поселения колеблется от 80 % до полного износа.

Инструментальный контроль расхода и напора на всех этапах технологической цепи отсутствует.

Приборами учета водопотребления оснащены около  80% потребителей (население).

Потери в сетях по данным ООО «Тепловые сети» колеблются в пределах 15,0-30,0%%.

Из-за ветхости (износа) водопроводных сетей ежегодно наблюдается рост числа аварий на сетеях.  Водоводы в населенных пунктах поселения строились еще в Советские времина,  в большинстве случаев из подручного материала – труб разного диаметра с малым заглублением, а железнодорожный водовод строился в 20-х годах прошлого столетия. Особенно вызывает опасения водопровод под железнодорожным полотном, устранение аварий на котором требует больших материальных затрат согласований и времени. Данный водопровод обеспечивает водой большинство населения с. Злоказово, участковую больницу, школу, д/ сад.

1.3. Система водоотведения

Система водоотведение в населенных пунктах Злоказовского сельского поселения отсутствует.

2. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗЛОКАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Структура

Услуги по централизованному водоснабжению в Злоказовском сельском поселении оказывают ООО «Тепловые сети» (таблица 2.1).

Таблица 2.1 Поставщики услуг водоснабжения потребителей - физических лиц

| № пп | Наименование компании | Количество потребителей, тыс. жит./МКД, един. |
| --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| 1 | ООО «Тепловые сети», Злоказовское сельское поселение | 0,823/7 |

2.2. Технико-экономические показатели

В таблице 2.2 и на рис. 2.1 приведены сведения о структуре себестоимости водоснабжения и водоотведения обслуживаемых ТОО «Тепловые сети» поселений за 2010г. Хорошо видно, что услуги по водоснабжения и водоотведению при существующих тарифах являются планово-убыточными, причем оплата услуг покрывает лишь около 50% себестоимости. В таких условиях одним из возможных способов снижения убыточности могло бы стать:

- существенное расширение объема услуг путем обеспечения населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующего современным нормам благоустройства жилья;

- расширение услуг для категории «промышленные предприятия», которые в настоящее время составляют не более 15% общего современного объема услуг, а по статистике должны составлять не менее 30% от услуг населению, рассчитанных по нормам современного благоустройства жилья.

Таблица 2.2. Структура себестоимости услуг ВС Злоказовского сельского поселения
(ТОО «Тепловые сети, 2010г.)

| Статья расходов | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Злоказовское СП, ВС |
| Амортизация | 0,00 |
| Арендная плата | 5,33 |
| Баки хим анализа | 73,76 |
| Добыча подземных вод | 2,03 |
| Водный налог | 2,01 |
| Материалы | 47,10 |
| ФОТ | 228,96 |
| Начисления на ФОТ | 59,99 |
| Тепло собственного потребления | 0,00 |
| Э/энергия | 205,04 |
| Компенсация ГСМ | 4,60 |
| Право ползования недрами | 0,89 |
| Цеховые расходы | 74,97 |
| Общеэксплутационные расходы | 148,47 |
| Разработка нормативов ПДС | 0,00 |
| Спецодежда в эксплуатации | 0,00 |
| Услуги сторонних организаций | 0,00 |
| Итого расходов | 853,13 |
| доходы | 303,30 |
| в т.ч. От населения | 288,40 |
| Итого прибыль (+) убыток (-) | -549,83 |

Рис. 2.1. Анализ структуры себестоимости  ВС