ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛА ЗЛОКАЗОВО

КУСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик                                        Администрация Кусинского муниципального района

Проектная организация                                                             НП «Уральский институт

Урбанистики"

Директор ЗАО «Уральский институт Урбанистики»                               Пономарев В.В.

Главный инженер проекта                                                                                Кнейб А.И.

Главный архитектор проекта                                                                         Шилова Л.Д.

г. Челябинск , 2010г.

# Состав проекта

Том 1.        Генеральный план

Село Злоказово, Кусинский  муниципальный район, Челябинская область.

Генеральный план

А. Пояснительная записка

Б. Графические материалы

Том 2.     Правила землепользования и застройки

Село Злоказово, Кусинский  муниципальный район, Челябинская область.

Правила землепользования и застройки

А. Пояснительная записка

Б. Графические материалы

Том 1.    Генеральный план

Село Злоказово Кусинского муниципального района

Челябинской области

А.Состав пояснительной записки:

Исходные данные. Нормативная база…………………………………………………… 5

Общая часть   …………………………………………………………………………….......6                                                                                                                       1.  Краткая историческая справка………………………………………………………….8

2.  Природные условия…………………………………………………………………..8

2.1.  Климатическая  характеристика……………………………………………...8

2.2.  Рельеф, растительный  и животный мир, гидрография и гидрология,

геология и гидрогеология, инженерно-геологическая оценка

территории    …………………………………………………………………… 12

3.  Населенный пункт в системе расселения……………………………………….. 15

4.  Экономическая база развития населенного пункта……………………………. 16

4.1.  Градообразующие отрасли……………………………………………………16

4.2.  Обслуживающая отрасль……………………………………………………...17

4.3.  Население………………………………………………………………………..17

5.  Основные направления градостроительного развития села Злоказово……19

План современного использования территории (опорный план)

5.1.  Территория населенного пункта……………………………………………...19

Схема комплексной оценки территории

5.2.  Комплексная оценка. Выбор территории для развития населенного

пункта………………………………………………………………………………20

Генеральный план (основной чертеж)

5.3.  Черта населенного пункта……………………………………………………..25

5.4.  Планировочная и архитектурно-пространственная структура

населенного  пункта…………………………………………………………….27

5.5.  Развитие природного комплекса……………………………………………..28

5.6.  Развитие и реконструкция жилых территорий……………………………..29

5.7.  Развитие социальной инфраструктуры……………………………………..29

5.8.  Организация производственных территорий………………………………32

Схема транспортной инфраструктуры

5.9.  Развитие транспортной инфраструктуры…………………………………...32

5.9.1.  Внешний транспорт……………………………………………………..32

5.9.2.  Улично-дорожная сеть………………………………………………….33

5.9.3.  Сооружения для хранения и обслуживания транспортных

средств……………………………………………………………………33

Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства

территории

5.10. Развитие инженерной инфраструктуры…………………………………….35

5.10.1.Водоснабжение………………………………………………………….35

5.10.2.Водоотведение…………………………………………………………..36

5.10.3.Теплоснабжение…………………………………………………………38

5.10.4.Газоснабжение…………………………………………………………..39

5.10.5.Электроснабжение………………………………………………………40

5.10.6.Телефонизация,  радиофикация…………………………………….42

5.10.7.Благоустройство территории…………………………………………43

6.  Мероприятия по охране окружающей среды…………………………………….44

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.  Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера……………………………………………………………45

Схема функционального зонирования территории

8.  Функциональное зонирование территории села Злоказово…………………..47

9.  Перечень первоочередных мероприятий градостроительного развития

села Злоказово………………………………………………………………………..50

10. Основные технико-экономические показатели проекта………………………..51

# Б.Графические материалы:

Чертежи и схемы разделов проекта:

- Общий заголовок для всех чертежей: село Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область. Генеральный план.

- Подзаголовки чертежей и схем:

- План современного использования территории (опорный план), М 1:5000;

- Схема комплексной оценки территории, М 1:5000;

- Генеральный план (основной чертеж), М 1:5000;

- Схема зонирования территории, М 1:5000;

- Схема транспортной инфраструктуры М 1:5000;

- Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства

территории,  М 1:5000;

- Схема границ территорий, подверженных риску возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:5000;

# Исходные данные. Нормативная база.

Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами в области градостроительства, основные из них:

- СНиП  11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Водный кодекс Российской Федерации №74-Ф3.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция). При разработке проекта был произведен сбор и анализ исходных данных, материалов проектного характера, статистических данных, данных, представленных службами инженерного обеспечения поселка. Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные, либо находящиеся в стадии разработки, документы прогнозного характера.

Основные  из них:

- Схема территориального планирования Кусинского муниципального района. (НП «Уральский Институт Урбанистики»,2008г.)

- Стратегия социально-экономического развития Кусинского муниципального района до 2020г.

# Общая часть.

Данный проект выполнен по заказу Администрации Кусинского муниципального района в соответствии со следующими документами:

- муниципальным контрактом № 15/01-0015 от 27июня 2006 г.

- техническим заданием на разработку проекта «Село Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область. Генеральный план».  утверждённым ВРИО Главы администрации Кусинского муниципального района.

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ. Настоящий Генеральный план служит основой для разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и строительства, ведения градостроительного кадастра.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

- основные направления развития экономической базы села;

- преобразование территорий села с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- меры по организации территорий санитарно-защитных, водоохранных и других зон проектных ограничений в соответствии с действующими нормативными документами, что обеспечит экологическое и санитарное благополучие проектируемой территории;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- мероприятия по реконструкции и развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса села; улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- территории резерва для развития селитебных и производственных территорий на перспективу (за расчетный срок генерального плана);

●    инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и мероприятия

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного               	 характера.

Генеральный план определяет основные направления градостроительного развития населенного пункта. Для достижения главной цели проекта - повышения качества жизни населения (возможность трудоустройства, комфортабельные жилищные условия, соответствующий уровень сферы обслуживания, улучшение экологической ситуации, безопасности жизни и т.д.) необходима поддержка положений Генерального плана программными документами с конкретными источниками  финансирования,  сроками  исполнения  и контролем за их реализацией.

Основная цель работы - разработка Генерального плана - документа, определяющего стратегию градостроительного развития населенного пункта и условия формирования среды жизнедеятельности - реализация положений которого позволит качественно улучшить уровень жизни, демографическую ситуацию, и создать благоприятную структуру жизнедеятельности.

В проекте представлены пути обеспечения архитектурно - планировочными средствами устойчивого социально - экономического состояния села, а также улучшения экологической ситуации.

Расчетные сроки проекта:

Исходный год - 2009 г.

Расчетный срок - 2032-2035 гг.

Настоящий проект является основой для последующей разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; для разработки целевых программ; определения зон инвестиционного развития.

Генеральным планом определена очередность всех основных направлений градостроительного развития села.

Проект разработан в архитектурно - планировочной мастерской НП «Уральский институт Урбанистики» при активном участии Главного архитектора Кусинского муниципального района, Главы Злоказовского сельского поселения, сотрудников Администрации Кусинского муниципального района.

# 1. Краткая историческая справка

Село Злоказово - центр Злоказовского сельского поселения (Кусинского муниципального района, Челябинской области). Основано село Злоказово в 1897 году Кусинским обывателем М.А.Архиповым (первоначальное название - Архиповские печи).

В селе поселились семьи углежогов, занимающихся производством древесного угля для Никольского завода.  В 1903 году поселение вместе с Никольским заводом перешло в собственность торгового дома «Братья Злоказовы», с 1907 года носило название «Никольские печи».

К 1917 году были построены 35 домов, две казармы для сезонных рабочих, конный двор. В 1918 году завод был национализирован. В 1920 году углежжение в селе возобновилось.

В 1929 году после закрытия Никольского завода был организован Злоказовский  леспромхоз, который в 1933 году вошел в состав Кусинского леспромхоза. В 1933 году в селе построен известковый завод.

В годы Великой Отечественной Войны в селе размещались: деревообделочный завод, подсобное хозяйство Златоустовского металлургического завода. Древесный уголь поставлялся Саткинскому заводу, деловая древесина - тресту «Магнитогорскстрой».

В послевоенные годы село было полностью электрифицировано. В 1979 году пущен в строй асфальтовый завод.

В селе Злоказово имеются: школа,  Дом культуры,  фельдшерско- акушерский пункт.

В  селе Злоказово есть промежуточная  ж/д станция в 51 км от станции Бердяуш. Станция основана в 1915 году с начала эксплуатации Западно - Уральской железной дороги.

# 2.  Природные условия

2.1.Климатическая характеристика

Для составления климатической характеристики села Злоказово использованы климатические данные г.Златоуста, как наиболее близко расположенному к рассматриваемому району. Удаленность  района вглубь материка от морей и океанов обусловила образование континентального климата с резкими переходами температуры воздуха от холода к теплу и от дня к ночи. Годовые амплитуды  температуры воздуха могут превышать 80ºС. За год выпадает до 700 мм осадков. Зима - холодная и длительная, лето - сравнительно тёплое и короткое.

Зима холодная, продолжительностью 5,5 - 6 месяцев. Абсолютный минимум составляет - 46оС.  В период с февраля по март отмечаются порывистые ветры, метели, бураны.

Весна короткая 1 - 1,5 месяца, обычно холодная, ветреная, характерная поздними заморозками (до первой половины июня).

Лето умеренно теплое, продолжительностью 3 месяца. Абсолютный максимум температуры воздуха + 38оС.

Осень непродолжительная, дождливая, с ранними заморозками (с середины сентября).

-средняя max. температура  воздуха  наиболее жаркого месяца (июль)  - + 22,0оС;

-среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого  месяца (июль)- +16,1оС;

-среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца (январь) - -15,5оС;

Осадки.   Среднегодовое количество  осадков составляет 624 мм. Количество дней с осадками колеблется от 200 до 230. Наибольшее количество  осадков приходится на теплый период года (май-октябрь)  и составляет 70% (435мм) от общего количества выпавших осадков в год. Совершенно  без дождей летних месяцев на Южном Урале не бывает. Даже в засушлевые годы ни в один из летних месяцев не выпадало меньше 10 мм осадков. Осадки выпадают сравнительно часто, более половины дней в месяц. Среднее число часов за год солнечного сияния составляет 1557.

Снеговой покров достигает максимума в конце марта, средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 74 мм, максимум (130мм) наблюдается в марте. Среднее число дней в году со снеговым покровом составляет 170-200 дней. Глубина промерзания грунтов достигает 2 м.

Наибольшее число дней с метелью составляет - 41 в год,  дней с грозой - 47 в год.

Влажность воздуха в рассматриваемом районе колеблется  в течение года незначительно. Минимум влажности отмечается в мае - 64%, максимум - в декабре - 84%.

Ветровой режим определяется распределением атмосферного давления, рельефом и другими физико-географическими особенностями данной местности. В районе Южного Урала зимой под влиянием отрога азиатского антициклона наблюдается увеличение ветров южной четверти. Летом ветровой режим в исследуемом районе связан преимущественно с воздействием отрога азорского максимума, что приводит к увеличению ветров северной части горизонта. На характеристики ветра существенное влияние оказывает почти меридиональное расположение Уральского хребта. Так как Уральские горы зимой находятся под сильным влиянием азиатского антициклона, а летом - под влиянием азорского максимума, в долине повторяемость штилей в течение года довольно высока и изменяется от 33% в феврале - апреле до 53% в июле - августе. В связи с большим количеством штилей, средняя скорость ветра невелика, в среднем за год она равна 2,4 м/сек., и по месяцам изменяется незначительно ( в пределах 1 м/сек.), достигая максимума зимой, а минимума летом. В то же время отмечались довольно большие максимальные скорости ветра: неоднократно более 20 м/сек., а за период с 1936 по 2002 гг. - до 40 м/сек.. Такая скорость,  конечно, обусловлена прохождением через Урал циклонических образований с ураганными ветрами.

Для села характерны ветры юго-западного и западного направлений. Такое направление ветров обусловлено рельефом, т.е. расположением села в долине параллельных горных хребтов Б.Таганая и Миасских гор, имеющих юго-западное направление.

-среднегодовая  повторяемость направлений  ветра и штилей в % приводится в  таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 7 | 22 | 7 | 6 | 31 | 22 | 39 |

-средняя за год скорость ветра - 2,3 м/сек ;

-коэффициент, зависящий стратификации атмосферы, А=160.

Температурный режим.  Среднегодовая температура воздуха в г.Златоусте всегда положительная и, более чем за столетний период (1881-2002гг.), составляет 0,8ºС. В последнее двадцатилетие отмечается некоторая тенденция к повышению среднегодовой температуры, причём это происходит в основном за счёт повышения зимних температур. Она менялась от 0,3ºС (1986г.) до 3,6ºС (1995г.).  Годовой ход среднемесячной температуры хорошо выражен и имеет максимум в июле и минимум в январе. Разница между абсолютными максимумом и минимумом в г.Златоусте составляет 84ºС. Самым холодным месяцем является январь, так как число дней с низкими температурами у него наибольшее, а число дней со среднесуточной температурой выше 0ºС - наименьшее. В зимние месяцы редко отмечается положительная среднесуточная температура. Всегда положительная среднесуточная температура наблюдается лишь в июле и в августе. По повторяемости жарких дней со среднесуточной температурой >15ºС лидирует июль, в котором таких дней более 20.

Переход среднесуточной температуры через 0ºС весной в среднем происходит в первой декаде апреля, а осенью - во второй декаде октября. Самые поздние весенние заморозки отмечались 25 июня 1935г., а самые ранние осенние - 16 августа 1969 г.

Среднесуточная температура воздуха обладает большой изменчивостью, особенно в зимнее время.

Климатические условия района не налагают особых ограничений на планировочную организацию села. В случае размещения новых промышленных и коммунальных предприятий следует учитывать преобладающее направление ветра во избежание ухудшения состояния воздушного бассейна на селитебных территориях и местах массового отдыха населения.

Осадки. По степени увлажнения район относится к зоне достаточного увлажнения. По данным более чем за столетний период(1891-2002 гг.) среднегодовое количество осадков равно 701 мм. Более половины осадков выпадает в жидком виде(56%), 34% выпадает в виде твёрдых осадков, остальные 10% приходится на смешанные осадки.

В годовом ходе максимум месячных осадков, естественно, приходится на июль, а минимум - на февраль. За период наблюдений не наблюдалось месяцев без осадков. Наибольшее число дней с осадками отмечается в январе, хотя количество осадков в этом месяце мало. Зимой за сутки выпадает в основном до 5мм осадков, летом - до 10мм.

# Атмосферные явления

Туман.  Основной причиной образования туманов является выхолаживание воздуха от подстилающей поверхности, то есть преобладают радиационные туманы.

Климат района континентальный, туманы здесь образуются не очень часто. Правда большое влияние на их образование оказывает орография местности. В пониженных местах, долинах рек и горных долинах, где ослаблена скорость ветра, наблюдается увеличенное туманообразование. Среднее и максимальное число дней с туманом  на метеостанции Златоуст приведены в таблице 2.1.2.

# Таблица 2.1.2.

| Число дней | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Среднее | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 32 |
| Максимальное | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 11 | 18 | 18 | 14 | 9 | 7 | 11 | 56 |

Зимой туманы обычно редки, так как преобладает антициклональный, холодный воздух с малым влагосодержанием. Чаще туманы отмечаются не в июле, когда фиксируется наибольшее количество осадков, а в августе, когда количество осадков ещё велико, но уровень температуры воздуха уже понижен, особенно в ночные часы.

Грозы и град.  Благодаря тёплому лету и достаточному увлажнению в районе часто наблюдается активная грозовая деятельность. Среднее за год число дней с грозой достигает 24, а в отдельные годы может достигать и 47 дней. Грозы отмечаются чаще в июне и июле, гораздо реже весной и осенью. Образование гроз связано с прохождением холодных фронтов; термические внутримассовые грозы бывают редко.

Условия орографии способствуют возникновению мощных восходящих движений воздуха, обострению холодных фронтов и большей повторяемости гроз, чем на прилегающих к Уралу равнинах. Кроме того, благоприятные условия для грозовой деятельности создаются при вторжении холодных арктических масс на сильно прогретую подстилающую поверхность или прорыв южных циклонов из районов Средней Азии, которые вызывают неустойчивую погоду с интенсивной грозовой деятельностью.

Град наблюдается, в основном, с апреля по октябрь. Он имеет большую пятнистость при выпадении, обычно это полосы, протяженностью в несколько километров и шириной 1 - 1,5 км. Сопровождается град обычно ливневыми осадками, грозами, иногда шквалистым ветром. Выпадение града явление не очень частое, в среднем за год оно отмечается 1-2 раза в год, а в любой из отдельных месяцев - наблюдается не каждый год. В отдельные годы было и 5 дней, но только в июне, когда отмечается самая высокая температура и увлажнённость воздуха.

2.2.  Рельеф, растительный и животный мир,  гидрография и    гидрология, геология и гидрогеология, инженерно-геологическая оценка территории

# Рельеф

Село Злоказово находится в горно-лесной зоне Челябинской области и расположено на западном склоне гор Южного Урала в предгорьях хребта Б.Таганай.

Горный хребет Б.Таганай и Уреньга, являясь продолжением один другого, составляют наиболее высокую осевую линию Южного Урала в пределах области и имеют юго-западное направление.  Рельеф гористый, ближайшая высота - 428м.

Поверхность этого района характеризуется холмисто-увалистым, сложно -расчлененным рельефом с абсолютными отметками более 400 метров.

Растительный и животный мир

Растительность горно-лесной зоны представлена:

- смешанными хвойно-широколиственными лесами;

- светлохвойными сосновыми и лиственничными лесами;

- темнохвойными елово-пихтовыми лесами;

В Кусинском районе широко распространены светлохвойные леса. В основном, они представлены сосной и лиственницей. Под пологом леса растут малина и кизильник черноплодный. В более влажных, тенистых лесах можно найти сплошные заросли папоротников. Встречаются здесь и сосняки, в которых землю покрывают вейник, мхи и лишайники. В светлохвойных лесах растут брусника, черника и земляника. Среди трав этих лесов часто встречаются грушанка, зимолюбка, овсяница красная, мятлик, перловник. Встречается здесь и таежная лиана — княжник сибирский. Часто на восточных склонах Уральских гор можно встретить реликт — горькушу спорную. В отдельных глухих местах еще сохранились уральские орхидеи, занесенные в Красную книгу — башмачок крупноцветковый, башмачок настоящий, башмачок пятнистый. На лугах и полянах встречаются популярные в народе целебные травы — душица и зверобой. На месте былой светлохвойной тайги, ныне во многих местах вырубленной, произрастают в горно-лесной зоне мелколиственные (березовые и осиновые) леса. Сейчас ими покрыта значительная часть горно-лесной зоны.

В горно-лесной зоне встречается бурый медведь. Большим хищником лесов является рысь. Нередко рысь уничтожает зайцев, глухарей и куропаток.
В горно-лесной зоне живут такие ценные пушные звери, как хорек черный, ласка, выдра, куница лесная, пушистый колонок, европейская норка, горностай, лисица обыкновенная и другие. Так же легко, как и по земле, бегают по деревьям белка, полосатый бурундук и белка-летяга.  Из птиц типично таежными видами являются глухарь, рябчик, клесты, кедровка, свиристель, мохноногий сыч, дятел и очень широко распространенный зяблик, который составляет не менее 30% птичьего населения леса.

# Гидрография и гидрология

Село Злоказово расположено в северо-западной части Кусинского района на  берегу реки Большая Арша. Это небольшая горная река, берущая начало в отрогах Южного Урала. Река Большая Арша протекает по территории Челябинской области и Башкортостана. Длина реки – 56 км, площадь водосборного  бассейна 910 км2. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки - Ай от истока до устья, речной подбассейн реки – Белая, речной бассейн реки – Кама.

Питание реки смешанное за счет атмосферных осадков и грунтовых вод.

Поверхность поймы луговая, местами неровная, частично заболоченная, поросшая кустарником. Правый берег более пологий до 1,5 -2,0 м, сложен песчаными и супесчаными грунтами.

Характерным является наличие нескольких паводков в течение года: весенний (апрель), когда идет интенсивное таяние снега и летне-осенние паводки, совпадающие с периодом дождей (июль-сентябрь) и достигающие весенних максимальных уровней.

Продолжительность весеннего половодья около 1,5 месяцев - 48 дней. Средняя дата начала половодья - 8 апреля, окончания - 26 мая. По данным многолетних наблюдений установлено: наибольший паводок отмечался в апреле 1970 года,

Максимальная толщина льда приходится на конец марта.   Начало ледохода- 12.04, окончание - 19.04, продолжительность - 7дней. Продолжительность периода с ледовыми явлениями - 176 дней.

На реке имеется подводная плотина для поднятия воды с целью водозабора для хозяйственных нужд.

Южнее населённого пункта в реку впадает, протекающая по западной границе села, река Большой Азям (длина реки -  25км., бассейн реки -Ай от истока до устья, бассейн р.Кама, устье 13 км по правому берегу реки Большая Арша).

Гидрологические данные по этим рекам отсутствуют.

В настоящее время наблюдения за реками не ведутся.

# Геология и гидрогеология

В геологическом строении  района села Злоказово принимают участие породы палеозойского возраста и четвертичные отложения.

Палеозойские породы представлены известняками, отложениями делювия и апофизами габбровых пород.

Известняки - массивные породы светлого и темно-серого цвета, среднезернистого строения, имеют северо-восточное простирание - 40о-50о и юго-восточное  - 45о-55о падение.

В контакте с апофизами габбровых пород известняки сильно-трещиноваты, рассланцованы и мраморизованы. Весь массив известняков разбит трещинами в 3-х направлениях: параллельно напластованию, перпендикулярно ему и под углом  35-45о к напластованию,  вследствие этого при скалывании получаются глыбы неправильной формы.

Делювиальные отложения покрывают известняки, мощность их колеблется от 0,5 -20 м. Представлены они песками и щебнем - продуктами выветривания известняков и габбровых пород.

Габбровые породы встречаются  в известняках островками линзовидной формы и  являются  апофизами  основного  габбрового  массива,  подстилающего известняки.

Контакты с известняками резкие, наблюдается значительное развитие слюды в контакте с известняками. Габбровые породы в апофизах представлены амфиболитами. В геологическом строении площадки принимают участие элювиальные образования мезозойской группы. В толще переслаиваются суглинки и пески пылеватые. Мощность прослоев суглинка достигает 0,2-7,1 м., песка пылеватого - 0,4-3,1 м. С поверхности элювиальные образования перекрыты почвенно-растительным слоем, местами насыпными грунтами. Подземные воды на исследуемой площадке не встречены до глубины 12,0 м. Физико-геологических явлений, осложняющих строительство, не обнаружино.

Основанием фундаментов будут служить:

суглинок                       - плотность 1,58 г/см3

песок пылеватый         - плотность 1,40 г/см3

Грунты непросадочные, практически непучинистые. При проектировании необходимо учесть, что в основании фундаментов залегают разносжимаемые грунты, которые необходимо предохранять от замачивания, промораживания и механических воздействий.

Гидрогеологические условия района села Злоказово характеризуются наличием подземных вод, связанных с коренными породами и делювиальными отложениями. В коренных породах циркулируют трещинные воды на различной глубине от поверхности земли.

Водоносный горизонт не представляет типичного горизонта с более или менее равномерной по водопроводящим свойствам водоносной породой, характерной для осадочных пород. Водоносными породами являются трещиноватые породы известняков, габровые породы, которые обладают одинаковой системой трещин с циркулирующей по ней водой.

Наиболее водоносными породами являются известняки. отличающиеся наибольшей трещиноватостью; трещины в известняках, в которых циркулирует вода, располагаются неравномерно.

Коэффициент фильтрации для известняков в среднем принят 0,00323 см/сек., для анфиболитов - 0,00060 см/сек. .

Водоносный горизонт имеет общую скатерть грунтовых вод, повторяющую рельеф в более сглаженном виде.

В пойменной части реки Большая Арша, как правого так и левого берега,  горизонт подземных вод близко залегает от дневной поверхности .

По мере удаления от реки подземные воды имеют тенденцию к погружению. Водоносный горизонт трещинных пород является основным водоносным горизонтом ненапорных вод. Кроме этого отсутствует водоносный горизонт «верховодки», который находится в алювиальных отложениях в пониженных местах и заболачивает их. Водоносные горизонты питаются за счет атмосферных осадков.

Инженерно- геологическая оценка территории.

Учитывая весь комплекс инженерно-геологических условий, затопление и потопление прибрежных территорий, вся территория села  по степени благоприятности для строительства подразделяется на следующие участки:

-  территории благоприятные для строительства,

-  территории неблагоприятные для строительства,

-  территории особо неблагоприятные для строительства,

-  территории, не подлежащие застройке.

Территории благоприятные для строительства характеризуются уклонами поверхности в пределах  0,5-10% и глубиной залегания грунтовых вод 3 м и более. Располагаются они преимущественно в правобережной части села.

К территориям неблагоприятным для строительства отнесены участки с уклонами поверхности более 10%, с высоким стоянием уровня грунтовых вод(менее 3м.), участки расположенные между линиями затопления паводками 1% и 4% обеспеченности слоем менее 0,6 м. Эти территории представлены крутыми берегами реки, заболоченностями, вызываемыми местными понижениями и грунтовыми водами «верховодка» в северной части села и в прибрежной полосе реки, расположенным на рельефе с уклоном от 10% до 30%.

Территории особо неблагоприятные располагаются преимущественно в пойме реки Большая Арша, затапливаемые паводками 4% обеспеченности и более, в левобережной части села.

Территории, не подлежащие застройке  включают участки карьеров, санитарно- защитных зон промпредприятий, полосы отвода железных дорог, территории высоковольтных ЛЭП, территории спецназначения, шахтные провалы.

Анализируя результаты оценки территории, следует сделать вывод, что основная часть поселковых территорий пригодна для застройки.

Часть территорий, названных выше неблагоприятными, может быть использована для строительства после проведения инженерных мероприятий.

Территории особо неблагоприятные не рекомендуется использовать под застройку в связи с дорогостоящими работами по инженерной подготовке, т.е. их освоение экономически нецелесообразно. Такие участки подлежат озеленению.

# 3. Населённый пункт в системе расселения

Село Злоказово расположено в северо - западной части Кусинского муниципального района, в 130 км западнее областного центра г.Челябинска и в 11 км севернее районного центра г.Кусы. Село Злоказово является центром Злоказовского сельского поселения.

Злоказовское сельское поселение граничит: с Петропавловским  сельским поселением на юго-западе, с Кусинским городским поселением на юге, с Магнитским городским поселением на юго-востоке, с Нязепетровским муниципальным районом на севере и Республикой Баркоштостан на северо-западе. Из всех центров Кусинского района Злоказово - самый малонаселённый.

На территории Злоказовского сельского поселения  расположены шесть населённых пунктов с общим числом жителей 1662 человека. Население села Злоказово составляет 1035 человек.         Через село Злоказово проходит автодорога, которая связывает г Миасс, г.Златоуст, г.Куса с городами и посёлками республики Башкортостан. Также по этой дороге можно добраться до г.Челябинска. Из села Злоказово можно выехать на автодорогу, которая соединяет г.Куса с городами Верхний Уфалей и Нязепетровск.

Пассажирское железнодорожное сообщение осуществляется железнодорожной магистралью Катав-Ивановск-Юрюзань-Куса-Нязепетровск-Екатеринбург, которая проходит через село Злоказово.

Воздушное сообщение осуществляется через ближайшие аэропорты: аэропорт Баландино г.Челябинск, аэропорт Кольцово г.Екатеринбург.

# 4. Экономическая база развития населённого пункта

# 4.1. Градообразующие отрасли

Село Злоказово характеризуется достаточно развитой производственной базой (на территории села функционируют  ООО «Злоказовский лесопромышленный комплекс», ООО «Вираж» (асфальтобетонный завод) участковое лесничество Кусинского лесхоза, пекарня; за пределами села -ООО «Регионстройпром» (производство пиломатериалов), наличием внешних и внутренних автомобильных и железнодорожных связей, наличием природно-рекреационного потенциала.

Часть населения занята в строительной отрасли, на предприятиях, обслуживающих внешний транспорт.

В селе планируется построить лесопромышленный комбинат по выпуску готовой продукции из древесины, что могло бы привлечь к работе дополнительно как минимум 150 человек местного населения. Южнее села находятся месторождения известняка, что может послужить хорошей сырьевой базой для строительства завода по выпуску цемента.

Общее число работающих на предприятиях села Злоказово, а также за его пределами, на исходный  год составило 176 человек.

Работающих на предприятиях и объектах обслуживания – 154 человека.

Всего количество работающих – 330 человек.

Численность занятого населения по отраслям экономики представлена в таблице  4.1.1.

# Численность занятого населения по отраслям экономики

# Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование | По состоянию на 1.01.2008 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | ООО«Регионстройпром»(производство пиломатериалов) | 12 | 3,6 |
| 2 | ООО «Злоказовский лесопромышленный комплекс» | 80 | 24,3 |
| 3 | ООО ТФК «Дерево. Переработка. Строительство» | 10 | 3,0 |
| 4 | Участковое лесничество Кусинского лесхоза | 7 | 2,1 |
| 5 | Железная дорога | 12 | 3,6 |
| 6 | Железная дорога путейская служба | 9 | 2,7 |
| 7 | ЦДТ | 3 | 0,9 |
| 8 | Асфальтобетонный завод | 8 | 2,4 |
| 9 | ДРСУ | 20 | 6,1 |
| 10 | Деревообрабатывающее предприятие | 5 | 1,5 |
| 11 | Деревообрабатывающее предприятие | 6 | 1,8 |
| 12 | Деревообрабатывающее предприятие | 4 | 1,2 |
| 13 | Злоказовское отделение социального обслуживания | 15 | 4,5 |
| 14 | Злоказовская средняя школа | 37 | 11,3 |
| 15 | Детский сад | 15 | 4,6 |
| 16 | Почтовое отделение | 5 | 1,5 |
| 17 | МУП «Исток» | 5 | 1,5 |
| 18 | Больница | 34 | 10,3 |
| 19 | Пекарня | 5 | 1,5 |
| 20 | Администрация Злоказовского сельского поселения | 7 | 2,2 |
| 21 | Предприятия торговли | 21 | 6,4 |
| 22 | Злоказовский СДК | 5 | 1,5 |
| 23 | Газовая котельная | 4 | 1,2 |
| 24 | Злоказовская сельская библиотека | 1 | 0,3 |
|  | Итого: | 330 | 100,0 |

# 4.2. Обслуживающая отрасль

В настоящее время в сфере обслуживания населения занято 154 человека (15% от всего населения села), тогда как рекомендуемый норматив 19-20%, что говорит о недостаточной развитости сети объектов обслуживания.

# 4.3.  Население

Согласно данным, предоставленным Администрацией Кусинского района, население с.Злоказово  на 01.02.2009 г. составило 1035 человек.                                           Количество жителей практически стабильно за счёт миграционного притока, компенсирующего естественную убыль населения (уровень смертности превышает уровень рождаемости), что свидетельствует об относительной привлекательности села по сравнению с малыми населёнными пунктами Кусинского района.

Однако ежегодно село Злоказово покидает 10 - 20 человек, основная причина миграционной убыли населения - недостаточность мест приложения труда, а также отсутствие развитой социальной инфраструктуры, относительно низкий уровень обеспеченности благоустроенным жилым фондом. Отсутствие в селе  физкультурно - спортивных и оздоровительных учреждений, а также недостаточно развитое медицинское обслуживание, негативно влияет на состояние здоровья населения, и как следствие на уровень смертности, который превышает рождаемость.

О низком уровне рождаемости и высоком уровне смертности также говорит удельный вес несамодеятельного населения (42,8% против 45-48% рекомендуемых), данная возрастная структура населения отражает кризисную демографическую ситуацию, характерную в настоящее время в целом для РФ.

Настоящим Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на уменьшение оттока населения, в первую очередь молодых людей, как наиболее подвижной группы населения, составляющей  основной трудовой ресурс села. Причем уменьшение миграционного оттока молодежи, как следствие, приведет к повышению уровня рождаемости.

Население на расчетный срок определено исходя из возможности территориального развития села,  объемов нового усадебного строительства, принятого коэффициента семейности.

- Территория для новой усадебной застройки - 40,13 га,  из них:

28,2  га - участки проектируемых домов;

11,93 га - резервная территория (разуплотнение существующих

кварталов , территории для создания личных подсобных

хозяйств);

- Количество проектируемых усадебных домов  - 188;

(исходя из принятого размера участка - 0,12-0,15 га);

- Население в проектируемых домах  составит:

188 х 3,5 = 658 чел., где:

188 – количество проектируемых домов

3,5 -  коффициент семейности на расчетный срок

- Всего население на расчетный срок:

1035 чел. + 658 чел. ≈ 1700 чел., что соответствует принятому населению на расчетный срок в схеме территориального планирования Кусинского муниципального района.

Общая концепция  улучшения и развития экономики села определена следующим образом:

Учитывая сложившуюся структуру производственной базы и природно-рекреационный потенциал, основой экономики села на расчетный срок станут предприятия лесоперерабатывающей промышленности, предприятия по производству строительных материалов, предприятия с/х отрасли, а также учреждения отдыха и туризма,

На расчетный срок предусматривается:

-  развитие производственного потенциала существующих предприятий;

-  развитие с/х отрасли, организация рыборазводных предприятий;

-  появление новых предприятий строительной и деревообрабатывающей отраслей

(строительство лесоперерабатывающего комплекса, цементного мини-завода);

-  освоение рекреационных ресурсов территории, а именно, строительство базы

отдыха в п.Никольский и кемпинга по ул.Ключевая.

Таким образом:

-  все отрасли производства получат качественное развитие;

-  получит развитие сфера отдыха и туризма;

-увеличится количество мест приложения труда на градообразующих предприятиях и  учреждениях.

# 5.   Основные направления градостроительного развития села Злоказово

# 5.1.  Территория населенного пункта

Село Злоказово  в существующих границах занимают 438,63 га. Средневзвешенная плотность населения в селитебной зоне составляет 11,1 чел/га, что является довольно низким показателем, характерным для сельских населённых пунктов. Подавляющую часть территорий занимают кварталы усадебной застройки. Для села Злоказово характерно чёткое деление на селитебную и производственную зоны, тем не менее,  необходима реконструкция, упорядочение и чёткая организация существующей и проектируемой застройки, что приведёт к рациональному использованию земель и оптимальному функциональному использованию территории.  Современный баланс территории села Злоказово по функциональному использованию приведён в таблице 5.1.1.

# Баланс территорий по функциональному использованию

(современное состояние)

Таблица 5.1.1.

| № п/п | Наименование территории | площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона, всего, в том числе территории: усадебной застройки | 90,92 90,92 | 20,73 20,73 |
| 2. | Общественно-деловая зона, всего, в том числе территории: - административных учреждений - учреждений здравоохранения - учреждений,торговли, обслуж. - учреждений культуры и досуга - участков детсадов и школ - кемпинга - спортивной площадки | 2,20 0,26 0,28 0,32 0,17 0,17 - - | 0,50 0,06 0,06 0,07 0,04 0,27 - - |
| 3. | Производственная зона, всего, в том числе территории: - промышленных предприятий - недействующих пром.объектов - коммунально-складских объектов | 16,16 7,53 6,53 2,10 | 3,68 1,71 1,49 0,48 |
| 4. | Зона земель сельскохозяйственного использования, всего, в том числе территории: - огородов и хозпостроек - пашни, пастбищ, сенокосов | 13,48 8,98 4,50 | 3,07 2,04 1,03 |
| 5. | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры , всего - зон автодорог, улиц, зона I пояса ЗСО, зон ЛЭП; | 14,14 | 3,22 |
| 6. | Природная зона, всего, в том числе территории: - лесов, лесопосадок - кустарника - лугов - рек и ручьев - пляжей - озеленения общего пользования - санитарно-защитное озеленение | 254,71 76,60 115,39 46,64 16,00 - 0,08 - | 58,08 17,46 26,32 10,63 3.65 - 0,02 - |
| 7. | Прочие территории, всего, в том числе территории: - овраги, обрывы, откосы - нарушенные территории, карьеры - свободные территории, пустыри | 47,02 7,55 7,67 3,72 | 10,72 1,72 1,75 0,85 |
|  | ИТОГО: | 438,63 | 100,00 |

Вывод. Анализ современного использования земель населенного пункта свидетельствует о необходимости упорядочения застройки, формирования чётких функциональных зон, что позволит выделить территории для принципиального развития селитебной зоны. Развитие производственной зоны предусмотрено за счёт упорядочения территорий существующих промпредприятий.

# 5.2.   Комплексная оценка. Выбор территории для развития населенного пункта

В соответствии с Водным кодексом, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на территориях  села Злоказово были определены следующие проектные ограничения:

- СЗЗ промышленных предприятий и объектов коммунального хозяйства;

- охранные зоны ЛЭП;

- СЗЗ и отвод железной дороги;

- придорожные полосы автодорог;

- береговые полосы, прибрежные защитные и водоохранные зоны реки                                                                                                    Большая Арша, реки  Большой Азям ;

-  зоны санитарной охраны водозаборных скважин;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зон подтопления, подтопления – затопления паводками и грунтовыми водами, нарушенные территории, территории с уклоном 10% и более);

Ориентировочные размеры СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства были приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), поскольку проекты СЗЗ на предприятиях села Злоказова отсутствуют.     Ориентировочный размер санитарно-защитных зон и санитарных разрывов должен быть уточнен проектом СЗЗ с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных наблюдений и измерений, оценки риска для здоровья населения.

Проекты СЗЗ должны быть разработаны всеми предприятиями и при необходимости разработаны мероприятия по сокращению размеров СЗЗ до границ существующей жилой застройки. В случае невозможности уменьшения границ СЗЗ до жилой застройки необходимо принять меры по переводу (перепрофилированию) предприятия, либо по переселению жителей из СЗЗ. Эти мероприятия находятся под контролем Роспотребнадзора и Администрации Злоказовского сельского поселения.

Ориентировочные размеры санитарно – защитных зон основных предприятий и коммунальных объектов приведены в таблице 5.2.1.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон

Таблица 5.2.1.

| № | Предприятия, объекты коммунального хозяйства | Ориентировочный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО«Регионстройпром»(производство пиломатериалов )- вне границы села | 100 |
| 2 | ООО «Злоказовский лесопромышленный комплекс» | 100 |
| 3 | ООО ТФК «Дерево Переработка Строительство» | 100 |
| 5 | Асфальтобетонный завод | 300 |
| 6 | Деревообрабатывающее предприятие | 100 |
| 7 | Кладбище | 50 |
| 8 | Железная дорога | 100* |
| 9 | Пожарная часть | 30** |
| 10 | Пекарня | 50 |

*  Санитарный разрыв от железной дороги взят ориентировочно – 100 м. Величина разрыва устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений (пункт 2.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

** Размер СЗЗ пожарного депо определяется расчетом физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных измерений.

Согласно главе 5 пункт 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в границах СЗЗ не допускается размещение:

- жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха;

- территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивных сооружений, детских площадок;

- образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений;

- объектов по производству лекарственной и пищевой продукции, а также складов данной продукции;

- водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних проводов) установлены согласно Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В (утверждены постановлением Совета Министров №667 от 26.03.1984г.) и составляют для линий напряжением:

- до 20 кВ – 10 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м;

В границах отвода железной дороги запрещено размещение объектов гражданского и промышленного назначения, объектов коммунального хозяйства, участков огородов, садов, строительство автомобильных дорог общего пользования (за исключением объектов относящихся к железной дороге).

Определение границ поясов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, режимов эксплуатации зон санитарной охраны выполняется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Для подземных источников водоснабжения должны быть выполнены проекты зон санитарной охраны, в которых определяются границы зон и составляющих их поясов (пункт 2.2.):

- первый пояс – строгого режима (не менее 30 м при использовании защищенных подземных вод и не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод);

-  второй и третий пояса – пояса ограничений;

В проектах ЗСО определяются план мероприятий для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО (пункт 3.2.).

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек определены согласно Водного кодекса РФ (№74-ФЗ от 03.06.2006г.) и составляют:

- береговые полосы р.Большая Арша, р.Большой Азям                        – 20  м;

- прибрежные защитные полосы р.Большая Арша, р.Большой Азям,  – 50  м;

- водоохранные зоны р.Большая Арша -200 м., р.Большой Азям         –100 м..

Согласно статье 6 пункту 6 Водного Кодекса РФ береговая полоса представляет собой полосу земли вдоль береговой линии водного объекта шириной 20 м, предназначенную для общего пользования. Согласно статье 27 пункту 8 Земельного кодекса РФ в границах береговой полосы запрещено формирование земельных участков.

В границах прибрежных защитных зон запрещается (ВК РФ, статья 65 пункты 15, 17):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

В границах водоохранных зон допускается строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ВК РФ, статья 65 пункт 16).

Участки с активным рельефом (уклон 10-20%, более 20%) в основном приурочены к берегам рек. Указанные ограничения приведены на Схеме  комплексной оценки территории, М 1:5000 и занесены в электронную базу ГИС ИнГЕО.

Дифференцированное изучение территории является основой для ее комплексной градостроительной оценки, в результате которой выявляются участки, пригодные для дальнейшего освоения; участки, на которых регламентируется их использование, либо требующие инженерно-технических мероприятий; участки, исключаемые из застройки или других видов функционального использования.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и спрогнозировать возможное улучшение условий при застройки территории и ее эксплуатации. Результатом комплексной оценки является карта-схема районирования территории по ее пригодности для градостроительного освоения.

На карте-схеме выделяются следующие категории территорий:

      - благоприятные;

      - условно благоприятные, в том числе:

по инженерно-строительным условиям:

          - заболоченные территории;

          - территории с уклоном 10-20%;

согласно регламентам использования территории:

          - СЗЗ предприятий и коммунальных объектов;

          - второй и третий пояса ЗСО водозаборных скважин;

          - прибрежные защитные зоны рек;

      - неблагоприятные (не подлежащие застройке), в том числе:

по инженерно-строительным условиям:

          - карьеры, овраги, нарушенные территории;

          - территории с уклоном свыше 20%;

          - территории, затопляемые 4% паводком;

согласно регламентам использования территории:

          - береговые полосы рек;

          - первый пояс ЗСО водозаборных скважин;

          - охранные зоны ЛЭП;

          - отвод железной дороги.

При принятии градостроительных решений по освоению территории села, следует руководствоваться картой-схемой ограничений.

Баланс территории по результатам комплексной оценки представлен в таблице 5.2.2.

# Баланс территории по результатам комплексной оценки

Таблица 5.2.2.

| № | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории, не подлежащие застройке, всего: в том числе: - по инженерно-техническим условиям (территории с уклоном свыше 10%, овраги) - согласно регламентам использования территории (отвод железной дороги, первый пояс ЗСО, береговая полоса, СЗЗ ЛЭП) | 87,7 14,2 73,5 | 20,0 3,2 16,8 |
| 2. | Территории, условно благоприятные для застройки, всего: в том числе: - по инженерно-техническим условиям (подтопляемые, заболоченные территории) - согласно регламентам использования территории (второй пояс ЗСО, СЗЗ предприятий, прибрежная защитная зона) | 194,8 9,8 185,0 | 44,5 2,5 42,0 |
| 3. | Территории благоприятные для застройки, всего: | 156,1 | 35,5 |
|  | ИТОГО: | 438,6 | 100,0 |

# Выбор территории для развития населенного пункта

В результате комплексной оценки территорий села Злоказово , учитывая характер использования земель, размещение производственных объектов, границы санитарно-защитных и  водоохранных зон, охранные зоны ЛЭП,  ЗСО водоводов и скважин, природные и гидрологические факторы, сделаны следующие выводы:

- несмотря на достаточно компактную планировочную структуру в существующих планировочных районах ресурс территорий для жилого и общественного строительства есть;

- село Злоказово разделено на две части рекой Большая Арша, в которую южнее села впадает речка Большой Азям, а также железной дорогой. Пойменные участки реки  ограничивают  территориальное развитие.

- населенный пункт имеет участки с активным рельефом, не позволяющим размещать объекты строительства.

- к настоящему времени на территории сложились две  основные производственные базы, расположенные в юго-западной части села. Развитие их предусмотрено только в существующих границах;

- в границах поселковой черты расположена водонапорная башня от существующей скважины с дебитом 600 м3/сут.  Новое жилое и  общественное строительство в границах второго и третьего поясов ЗСО скважин предусматривается только при условии организации первого пояса ЗСО и с соблюдением действующих санитарных норм;

- в соответствии с положениями Водного кодекса РФ, СНиПа «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» не предусматривается застройка береговых полос рек (20м), полосы отвода железной дороги, охранных зон ЛЭП; не предусматривается жилая и общественная застройка в границах СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства (кладбищ, гаражей, АЗС и т.д.) застройка прибрежных защитных и водоохранных зон предусматривается с учетом действующих санитарных норм ( в первую очередь наличие центральной и ливневой канализации, либо локальных очистных сооружений)

- территории, не подлежащие застройке составляют:

- село Злоказово  -20%;

- территории, условно благоприятные для строительства :

- село Злоказово - 44,5 %;

# 5.3.  Черта населенного пункта

Настоящим Генеральным планом предусмотрено изменение черты населённого пункта в сторону увеличения, необходимое для развития селитебной зоны села на расчётный срок. В настоящее время площадь села Злоказово составляет 438,63 га, в проектируемых границах - 483,70 га.

Изменение поселковой черты предусмотрено в северо-западном направлении. Все присоединяемые земли находятся на территории Злоказовского сельского поселения.

Графическое построение существующей и проектируемый черты села Злоказово присутствует на основных чертежах Генерального плана, а также занесено в электронную базу ГИС ИнГЕО.

Баланс присоединяемых земель приведён в таблице 5.3.1.

Изменение черты населённого пункта.

Баланс присоединяемых земель*

Таблица 5.3.1.

| № | территория | Площадь, га | %к итогу | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли лесного фонда | 3,96 | 8,8 |  |
| 3. | Луга | 22,06 | 48,9 | Злоказовское сельское поселение |
| 4. | Кустарники | 15,13 | 33,6 |  |
| 5. | Огороды | 1,02 | 2,3 |  |
| 6. | Водные объекты (реки, ручьи) | 0,81 | 1,8 |  |
| 7. | Дороги, первый пояс ЗСО, зона ЛЭП | 1,59 | 3,5 |  |
| 8. | Овраги, нарушенные земли | 0,5 | 1,1 |  |
|  | ИТОГО: | 45,07 | 100,0 |  |

*расчёт произведён в электронной базе ГИС ИнГЕО.

5.4.  Планировочная и архитектурно-пространственная

структура населенного пункта

Село Злоказово  имеет два ярко выраженных планировочных района, разделенных рекой Б.Арша и железнодорожной веткой меридионального направления.

Территория села используется достаточно интенсивно, но не имеет четкого функционального зонирования. В селе отсутствует четко выраженный общественный центр. Размещение объектов обслуживания имеет отклонение от рекомендуемого  норматива , отсутствует система озеленения общего пользования, не сформированы зоны отдыха населения.

Вся селитебная территория села занята кварталами усадебной застройки.          Практически все дома имеют степень износа 30-65%. Западный  планировочный район имеет чёткую структуру с прямоугольной нарезкой жилых кварталов.  Большинство улиц заасфальтировано. Здесь расположены: администрация села, больница и амбулатория, вокзал, отделение связи, несколько магазинов. Как таковой общественный центр не сформирован. С востока район ограничен железнодорожной веткой Куса-Нязепетровск, с севера и запада границей села, с юга - производственными территориями. Через район проходит транзитная автодорога Петропавловка -Нязепетровск. С севера и запада есть свободные территории для развития жилой и рекреационной зон села.

Кварталы восточного планировочного района имеют хаотичный характер застройки. Заасфальтированы только две улицы: Комсомольская и Заводская. В восточном районе расположены магазин, пекарня и лесничество. Несколько участков попадают в 50 метровую прибрежно-защитную зону р. Большая Арша, почти половина участков попадают в 200 метровую водоохранную зону реки. Район расположен на склоне, поэтому его дальнейшее развитие очень затруднено,  с запада он ограничен  рекой Б.Арша.  Западный и восточный планировочные районы связаны между собой улицей Заводская.

Между железной дорогой и рекой вдоль улицы расположены: магазин, почта, библиотека, Дом культуры, газовая котельная, школа и детский сад. Также к северу и югу от ул.Заводская расположены два небольших квартала жилой застройки. На юге несколько участков квартала попадают в санитарно-защитную зону железной дороги, на севере к востоку от существующего квартала есть свободная территория для развития жилой зоны.

Коммунально-складская зона сформировалась вдоль железной дороги в южной части села в районе вокзала.

В настоящее время общественный центр не сформирован: отсутствует главная площадь, не организована система зелёных насаждений общего пользования, не организованы места отдыха у воды.

Практически все предприятия обслуживания сосредоточены в западном планировочном районе, восточный район не обеспечен даже предприятиями социально-гарантированного уровня.

Проектом предусмотрено достижение максимальной связности планировочных районов села, организация общественных зон с центрами обслуживания в западном и восточном районах, организация скверов с площадками для занятий спортом,  зон отдыха у воды.

С целью повышения уровня жизни населения, в том числе обеспечения нормативной пешеходной доступности до объектов обслуживания, а также с учетом перспективной численности населения проектом предусмотрено строительство:

- детского сада на 40 мест по ул.Лесная;

- отделения связи, аптеки, магазина по ул.Заводской;

- досугового комплекса (зрительный зал, танцевальный зал, секции и кружки

дополнительного внешкольного образования, спортзал, кафетерий)

по ул.Вокзальной;

- организация сквера и спортядра по ул.Школьной;

- реконструкция и улучшение материальной базы больницы;

- строительство мини-рынка по ул.Молодежной;

- организация сквера по ул.Заводской (со стороны въезда из Кусы) и центра

обслуживания;

- организация сквера и зоны отдыха на берегу пруда в районе ул.Ключевая;

Таким образом, в пределах каждого жилого образования (планировочного района) создается достаточно комфортная среда, связанная с зонами отдыха и учреждениями культурно-бытового обслуживания.

Развитие производственной зоны предусмотрено в южной части села на участках недействующих предприятий.

Новое жилищное строительство представлено 1-2-х этажными жилыми домами усадебного типа.

# 5.5. Развитие природного комплекса

Зеленые насаждения являются мощным биологическим средством окружающей среды, играют огромную роль в процессах газообмена, благоприятно влияют на температурный и влажностный режим, защищают от сильных ветров и снижают шумовое воздействие  от производственных процессов, движения автотранспорта и т.д., регулируют уровень солнечной радиации. Максимальная эффективность достигается путем создания единой непрерывной системы озеленения общего пользования, санитарно-защитного озеленения и лесных массивов.

В настоящее время озеленение общего пользования представлено случайными, как правило, неблагоустроенными участками, отсутствуют организованные места отдыха. Наличие на территории села лесных массивов (17,5 % от всей территории), а также уникальная возможность для организации зоны отдыха и спорта в пойме реки Б.Арша, способствуют созданию территорий рекреационного назначения в единой системе озеленения.

Проектом предусмотрено формирование единой системы озеленения, когда зеленые насаждения различного функционального назначения селитебной и производственной зон размещаются равномерно по всей территории и объединяются озелененными улицами. Приемы озеленения подчинены архитектурно-планировочной организации населенного пункта, основные структурные составляющие которого будут приурочены к пойменной территории реки и береговой территории пруда на реке Б.Азям.

Основными структурными элементами озеленения являются:

-  лесные массивы, окружающие село;

- парк на берегу пруда с размещением кемпинга; сквер, расположенный в общественном центре восточной части села, небольшие скверики в подцентрах;

-  озеленение зоны отдыха, спортивной зоны на берегу реки Б.Арша;

-  озеленение вдоль улиц.

В единую систему озеленения включаются также насаждения участков школы, детских садов и общественных зданий, водоохранное озеленение вдоль реки озеленение производственной территории, санитарно-защитных зон.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на виды:

-  зеленые насаждения общего пользования (сквер, бульвары, зоны отдыха);

-  зеленые насаждения ограниченного пользования (озеленение участков

школ, детских садов, общественных зданий, приусадебных участков домов);

-  зеленые насаждения специального назначения (озеленение санитарно-

защитных зон, водоохранное озеленение).

Потребность в озеленении общего пользования определена из расчета 12 м2 на человека и составляет:   12 м2/чел. х  1700 чел. = 2,04 га.

Озеленение участков школ и детских садов принято из расчета 30-50 % площади занимаемой территории.

5.6.  Развитие и реконструкция жилых территорий.

В настоящее время жилой застройкой занято 90,92 га (20,73% территории села), количество существующих домов - 378 (23,5 тыс.м2 общей  площади). Всю  территорию жилой застройки занимают кварталы индивидуальных домов.       Генеральным планом определены территории нового строительства:

-   28,20 га – под коттеджное строительство,

-   11,93 га -  под разуплотнение существующих кварталов и создание ЛПХ.

Проектируется 188 коттеджей или 22,56 тыс.м2 общей площади ( из расчета, что площадь одного коттеджа равна 120 м2). Принятый размер участка - 0,12-0,15 га.

Таким образом, всего по генплану:

-    жилой территории  - 131,05 га;

-    количество домов   - 566;

-    общая площадь     -  46,06 тыс.м2 ( обеспеченность общ.пл. – 27,1 м2/чел.).

# 5.7.   Развитие социальной инфраструктуры.

На текущий год социальная инфраструктура села Злоказово представлена практически всеми отраслями обслуживания и оказания услуг населению, однако, сферы культурно-досугового и бытового обслуживания недостаточно развиты, отсутствуют оздоровительные учреждения, не развита система спортивных объектов, не сформирована система общественных подцентров обслуживания.

Проект разрабатывается в соответствии с положениями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Согласно нормативам обеспеченность учреждениями в селе Злоказово составляет:

- местами в детских садах - 90 % (от фактически необходимых, учитывая количество  детей дошкольного возраста);

-   клубными, досуговыми, зрительскими местами  -100 %;

-   предприятиями торговли  - 30 %;

-   предприятиями бытового обслуживания  -  0 %;

- учреждения дополнительного образования, физкультурно-оздоровительные учреждения в селе Злоказово отсутствуют:

Настоящим Генеральным планом предусмотрено создание развитой системы учреждений обслуживания (с учетом перспективной численности населения и нормативных радиусов пешеходной доступности) с целью формирования в пределах каждого жилого образования комфортной среды, связанной с зонами отдыха и центрами предоставления услуг населению.

Развитие социальной инфраструктуры населенного пункта предусматривается с тем, чтобы способствовать:

-   созданию дополнительных, доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в том числе нового строительства, предприятий и учреждений обслуживающей сферы;

- достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, поликлиники, больницы);

-   повышению уровня здоровья и культуры населения и, как следствие, повышению качества трудовых ресурсов;

-  повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации и, в конечном итоге, повышению качества жизни и развитию человеческого потенциала;

- созданию более комфортной среды жизнедеятельности и, как следствие, снижению миграционного оттока населения.

Проектом предусмотрено строительство:

-  общеобразовательной школы - детского сада на 255 учащихся;

-  детского сада на 40 мест;

-  досугового центра;

-  подцентров с объектами торговли бытового обслуживания;

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания представлен в таблице 5.7.1.

# Расчет учреждений и предприятий обслуживания

Таблица 5.7.1.

| № п/п | Наименование учреждения обслуживания, ед. измерения | Норма на 1000 жител. | Потребность по норме | Имеется в наличии | Убыль | Новое строи- тельство | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Детские дошколь- | 65 | 110 | 45 | - | 40 |  |
|  | ные учреждения, |  |  |  |  | 55 | с СОШ |
|  | место |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразова- | 145 | 247 | 280 | - | 255 | СОШ с д/с |
|  | тельные школы, |  |  |  |  |  |  |
|  | учащиеся |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Дом детского | 1 | 1 | - | - | 1 |  |
|  | творчества, |  |  |  |  |  |  |
|  | объект |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стационар, коек | По зада- | - | 5 | - | - |  |
|  |  | нию |  |  |  |  |  |
| 5 | Амбулатория, | По зада- | - | 20 | - | - |  |
|  | посещение в смену | нию |  |  |  |  |  |
| 6 | Аптека, объект | По зада- |  | 1 | - | 1 |  |
|  |  | нию |  |  |  |  |  |
| 7 | Раздаточный | - |  | - | - | 1 | В здании |
|  | пункт молочной |  |  |  |  |  | амбулат. |
|  | кухни, объект |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Физкультурно- |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивные соо- |  |  |  |  |  |  |
|  | ружения |  |  |  |  |  |  |
|  | - спортзалы, | 60-80 | 120 | - | - | 120 |  |
|  | м2площади пола |  |  |  |  |  |  |
|  | - территория, га | 0,7-0,9 | 1,2 | - | - | 1,2 |  |
| 9 | Клуб, | 80 | 136 | 150 | - | - |  |
|  | посетительское |  |  |  |  |  |  |
|  | место |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Библиотека, |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс.ед.хранения/ | 4,5-5/ | 7,6/5 | 7,6/5 | - | - |  |
|  | /читат.место | /3-4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Магазины, | 300 | 510 | 160 | - | 350 |  |
|  | м2 торг. площади |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Предприятия | 40 | 68 | - | - | 68 |  |
|  | общественного |  |  |  |  |  |  |
|  | питания, место |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Предприятия | 7 | 12 | - | - | 12 |  |
|  | бытового обслу- |  |  |  |  |  |  |
|  | живания, раб.мест |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Прачечная, | 60 | 102 | - | - | 102 |  |
|  | кг белья /смену |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Химчистка, | 3,5 | 6,0 | - | - | 6,0 |  |
|  | кг вещей /смену |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Баня , место | 7 | 12 | - | - | 12 |  |
| 17 | Отделение связи, | по | 1 | 1 | - | - |  |
|  | объект | нормам |  |  |  |  |  |
| 18 | Отделения банков | на 1-2 | 1 | 1 | - | - |  |
|  | 1 операц.место | тыс.чел. |  |  |  |  |  |
| 19 | Пожарное депо, | 2 на 1-7 | 2 | 1 | - | 1 |  |
|  | пожарный а/м | тыс.чел. |  |  |  |  |  |
| 20 | Гостиницы, место | 6 | 10 | - | - | 10 |  |
| 21 | Кладбище, га | 0,24 | 0,5 |  |  |  |  |

# 5.8.  Организация производственных территорий.

Село Злоказово характеризуется достаточно развитой производственной базой, наличием внешних автомобильных и железнодорожных связей. Здесь функционируют: ООО «Злоказовский лесопромышленный комплекс», ООО «Вираж» (асфальтобетонный завод), три предприятия по деревообработке, участковое лесничество Кусинского лесхоза, пекарня.

Территория  производственной  зоны  составляет  16,16 га, из них:

- территорий промпредприятий -    7,53га;

- территорий недействующих предприятий – 6,53 га;

- коммунально-складская зона – 2,10 га.

На расчетный срок  территория производственной зоны увеличивается в 1,5 раза и составит 24,71 га.

На перспективу планируется открытие нового производства по переработке древесины (лесоперерабатывающий комплекс) и новое производство (цементный завод). При этом должны быть учтены санитарные разрывы до селитебных территорий и организованы санитарно-защитные зоны.

# 5.9.   Развитие транспортной инфраструктуры

5.9.1.Внешний транспорт

Внешнее грузовое и пассажирское сообщение села Злоказово осуществляется с помощью автомобильного и железнодорожного видов транспорта.

Село Злоказово расположено в 56 км от автомобильной дороги федерального значения М-5 “Урал”, в 48 км от города Златоуст и в 219  км от областного центра – города Челябинск, в 17 км от районного центра г.Куса.

На территории села располагается грузопассажирская железнодорожная станция от линии Южно-Уральской железной дороги ст. Бердяуш – Нязепетровск.

Воздушное сообщение осуществляется через ближайшие международные аэропорты: «Баландино» -Челябинск и «Кольцово»- Екатеринбург.

# 5.9.2.   Улично-дорожная сеть

Основой планировочной структуры любого населенного пункта является сеть улиц и дорог. Проектом предусмотрено упорядочение улично-дорожной сети села, реконструкция существующих улиц, новое дорожное строительство, и в итоге создание четкой системы основных и второстепенных  жилых улиц и  дорог.

Улично-дорожная сеть запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные улицы связывают жилые образования села, обеспечивают транспортную доступность к центрам обслуживания населения, местам приложения труда. С юго-запада на северо-восток и на север через населенный пункт проходит основная улица со смещением в районе центра и с выходами на внешнюю автомобильную дорогу Петропавловка-Нязепетровск.

В основу системы основных улиц легли существующие улицы с добавлением транспортных колец в районах новых кварталов. Чтобы исключить транзитное движение через село, проектом предусмотрена объездная дорога с западной стороны.

Существующие улицы требуют реконструкции с расширением проезжей части, организацией тротуаров и освещения. Внутри кварталов транспортные и пешеходные связи осуществляются по второстепенным улицам, проездам и тротуарам. Второстепенные улицы и проезды имеют выходы на основные.

Для связи села Злоказово с городами Челябинск, Златоуст, Куса, населенными пунктами района существует автобусное сообщение.

# 5.9.3. Сооружения для обслуживания и хранения транспортных средств

К объектам обслуживания транспортных средств, предусмотренных к расчетному сроку на территории села, относятся: автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Парковки для временного хранения индивидуального автотранспорта предусмотрены у всех общественных, торговых зданиях и объектах обслуживания, а также у промпредприятий.

Для постоянного хранения легковых автомобилей используются существующие гаражи на территориях собственных участков для усадебной застройки.

Поперечные профили улиц представлены на рисунках  1, 2, 3.

Поперечные профили улиц

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

# 5.10.  Развитие инженерной инфраструктуры

5.10.1  Водоснабжение

Данный раздел проекта разработан в соответствии с Техническими условиями № 9 от 24.03.2011г., выданными ООО «Тепловые сети» Челябинская область, г. Куса, ул. Ленина, 8  с применением   программно-расчетного  комплекса  для  систем   водоснабжения  Zulu ГИС.

Существующее положение

Источником существующего хозяйственно-питьевого водоснабжения села Злоказово является водозаборная скважина.

Расчётное водопотребление

В соответствии с санитарными и технологическими требованиями и на основании СНиПа 2.04.02-84*, а также с учетом Технических условий № 9 от 24.03.2011г., выданными ООО «Тепловые сети» максимальные часовые расходы воды определены по  укрупненным показателям в зависимости от плотности населения и назначения существующих и проектируемых зданий, от степени благоустройства инженерным оборудованием существующих и проектируемых зданий, а также по данным типовых проектов, примененных при проектировании.

Таким образом, для расчёта водопотребления, основываясь требованиями СНиП 2.04.02-84*, проектом принимаются следующие укрупнённые среднесуточные расходы воды:

- для жилых домов частной застройки 1-2 эт. – 0,25 м3/сут. на одного жителя.

### Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети приняты по табл. 5 СНиП  2.04.02-84* и принимается – 0,01 м3/сек.

┌─────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────┐

│  в населенном   │количество │пожаротушение в населенном пункте │

│пункте, тыс. чел.│одновремен-│        на один пожар, л/с        │

│                 │ных пожаров├─────────────────┬────────────────┤

│                 │           │   застройка     │   застройка    │

│                 │           │зданиями высотой │зданиями высотой│

│                 │           │ до двух этажей  │три этажа и выше│

│                 │           │  включительно   │   независимо   │

│                 │           │   независимо    │   от степени   │

│                 │           │   от степени    │их огнестойкости│

│                 │           │их огнестойкости │                │

├─────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┤

│        До   1   │1          │5                │10              │

│Св.   1 "    5   │1          │10               │10              │

Общий - максимальный расход воды, определенный по указанным нормативам, с учетом неучтенных расходов и расходов воды на пожаротушение составляет 450 м3/сутки.

Проектируемая система водоснабжения

Настоящим проектом система водоснабжения существующих и проектируемых зданий и сооружений предполагает упорядочение трассировки и вынос её за красные линии застройки в соответствии с проектом застройки.

Источником системы водоснабжения остаётся существующая водонапорная башня с дебетом скважины 600 м3/сут. Для обеспечения пожаротушения и возможности установки пожарных гидрантов, от водонапорной башни прокладываются новые магистральные водопроводные сети Ду 100 мм:

- от Водонапорной башни до т. А – 1317,5 м;

- от т. А до т. Б  - 449,5 м;

- от Водонапорной башни до т. В – 1091 м;

- от Водонапорной башни до т. Г – 232,5 м;

Количество и места установки пожарных гидрантов определить при разработке рабочей документации в соответствии п.8.16 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В местах ответвления трубопроводов предусматривается  установка отключающей арматуры.

Все трубопроводы прокладываются с уклонами, обеспечивающими опорожнение.  Водопроводные сети по улицам с. Злоказово запроектированы из ПВХ труб, диаметром от Ду 100 мм до Ду 80 мм. Прокладку водопроводных сетей осуществить подземным способом с обеспечением песчаной подготовки и засыпкой ПГС фр. не более 40 мм, толщиной защитного слоя над трубой 0,5м. Перечень применяемых трубопроводов сведен в таблицу 5.10.1.1.

Таблица 5.10.1.1.

| № п/п | Наименование | Протяженность водопровода |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во |
|  | Диаметром Ду=100 | Пм | 3 090,5 |
|  | Диаметром Ду=80 | Пм | 6 825 |

# 5.10.2. Водоотведение

Данный раздел проекта разработан в соответствии с Техническими условиями № 12 от 24.03.2011г., выданными ООО «Тепловые сети» Челябинская область, г. Куса, ул. Ленина, 8 с применением программно-расчетного  комплекса  для  систем   водоотведения  Zulu ГИС.

# Существующее положение

В настоящее время в с. Злоказово отсутствует центральная канализация. Водоотведение с объектов соцкультбыта осуществляется в индивидуальные выгребные ямы с дальнейшим вывозом на ближайшие очистные сооружения. Настоящим проектом разработано перспективное развитие инженерной инфраструктуры с прокладкой сетей канализации и строительством модульных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков.

# Расчётное водоотведение

В соответствии с санитарными и технологическими требованиями и на основании СНиПа 2.04.02-84*, а также с учетом Технических условий № 12 от 24.03.2011г., выданными ООО «Тепловые сети», максимальные часовые расходы воды определены по  укрупненным показателям в зависимости от плотности населения и назначения существующих и проектируемых зданий, от степени благоустройства инженерным оборудованием существующих и проектируемых зданий, а также по данным типовых проектов, примененных при проектировании и равным водопотреблению. Таким образом, для расчёта водоотведения принимаем объём водопотребления равный – 450 м3/сут.

# Проектируемая система водоотведения

Сложившаяся система водоотведения рассматриваемых зданий и сооружений предполагает упорядочение трассировки и вынос её за красные линии застройки в соответствии с проектом застройки. Точка подключения проектируемой сети хозбытовой канализации – вновь проектируемые очистные сооружения.

Все трубопроводы прокладываются с уклонами, обеспечивающими самотечное водоотведение. По улицам проложены канализационные сети из ПХВ труб от Ду 250 мм до Ду 150 мм. Все выводы трубопроводов хозбытовых стоков со всех зданий выполнить трубой Ду 100 мм., перечень остальных трубопроводов сведен в таблицу 5.10.2.1. Прокладку сетей х/б канализации осуществить подземным способом с обеспечением песчаной подготовки и засыпкой ПГС фр. не более 40 мм, толщиной защитного слоя над трубой 0,5м.

Строительство новых модульных, быстровозводимых очистных сооружений в северо-восточной части с. Злоказово предусмотрено мощностью не менее – 19 м3/час. Очистные сооружения, обеспечивающие очистку хозяйственно-бытовых стоков с. Злоказово должны размещаться в одном здании с металлическим резервуаром и кровельным покрытием. Отдельные функциональные пространства граничат между собой через разделяющие пластмассовые перегородки. Очистные сооружения состоят из автоматизированных, технологически связанных между собой функциональных модулей. Благодаря комплексному применению компьютерных технологий в управлении функциональными модулями работа обслуживающего персонала в процесс очистки сточных вод упрощается. Процедуры сбора данных о состоянии технологических процессов, управление рабочими элементами и модулями очистных сооружений в процессе водоочистки осуществляется с помощью компьютерной системы, позволяющей контролировать всю технологическую цепочку из диспетчерской. Непрерывный цикл очистки сточных вод включает в себя следующие технологические процессы:

- Механическая очистка;

- Биологическая очистка;

- Доочистка непрерывной фильтрацией вод на песчаных фильтрах доочистки;

- Обеззараживание ультрафиолетовым облучением и гипохлоритом;

- Обработка осадка аэробной стабилизацией и обезвоживанием.

# Таблица 5.10.2.1.

| № п/п | Наименование | Протяженность сетей водоотведения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | Кол-во |
|  | Диаметром Ду=250 | Пм | 852 |
|  | Диаметром Ду=200 | Пм | 2 372,5 |
|  | Диаметром Ду=160 | Пм | 3 465 |

5.10.3. Теплоснабжение

Данный раздел проекта разработан в соответствии с Техническими условиями № 16 от 24.03.2011г., выданными ООО «Тепловые сети» Челябинская область, г. Куса, ул. Ленина, 8.

# Существующее положение

В настоящее время в с. Злоказово обеспечивается теплоснабжением только школа-детский сад котельной, мощностью 1 Гкалл.

# Расчётное теплоснабжение

В соответствии с санитарными и технологическими требованиями и на основании СНиПа 41-02-2003, СНиПа 2.04.05-91*, а также с учетом выданных Технических условий № 16 от 24.03.2011г., выданными ООО «Тепловые сети» для надёжного и бесперебойного теплоснабжения существующих и проектируемых объектов жилфонда и соцкультбыта проектом предусмотрено газовое отопление.

За расчетные приняты температуры наружного воздуха по СНиПу 23-01-99. «Строительная климатология»

-34°С-Температура наиболее холодной пятидневки;                                                                                                      -15,8°С–Средняя температура наиболее холодного месяца;                                                                                    -6,5°С –Средняя температура отопительного периода.

Для теплоснабжения существующих и вновь проектируемых кварталов частной усадебной застройки -индивидуальное газовое отопление. Для вновь проектируемых объектов соцкультбыта- модульные газовые котельные мощностью от 0.02 до 0.04 Гкал, в зависимости от строительного  объёма  и назначения зданий и сооружений (рассчитать при разработке рабочей документации.

# 5.10.4.   Газоснабжение

# Существующее положение

В настоящее время село Злоказово не газифицировано. От ГРС «Каскино»

существующий газопровод высокого давления   Ру=1,2МПа  Д-159 пересекает село Злоказово с запада на восток без подключения потребителей, кроме котельной.

# Проектируемая схема газоснабжения

Схема газоснабжения села предусматривает установку четырех  газорегуляторных пунктов блочных (ГРПБ) и одного газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ). Село Злоказово расположено вдоль железной дороги, поэтому схема рассчитана на две части,  по обе стороны железной дороги, что исключает пересечение газопровода через железнодорожные пути.  При дальнейшей разработке проектной документации места расположения ГРПБ и ГРПШ будут уточняться.

Прокладка газопроводов низкого давления предусмотрена подземная из полиэтиленовых труб по двум сторонам улиц. Прокладка газопроводов высокого давления - из стальных труб. Для защиты стальных труб от коррозии предусмотрена установка станции катодной защиты.

Диаметры газопроводов будут определяться гидравлическим расчетом при разработке рабочей документации. При разработке данной документации необходимо предусмотреть закольцовки газопроводов.

Расчет газа на существующие и проектируемые  жилые дома и модульные котельные приведен в таблице 5.10.4.1.

Перечень проектируемых объектов газоснабжения приведен в таблице 5.10.4.2.

Расчет расхода газа в селе Злоказово

# Таблица 5.10.4.1.

| Вид газопотребления | Норма расхода газа на единицу, м3/час | Количество потребителей ПГ-4 и (ПГ-4+АОГВ), шт.,кВ. | Расход газа, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| ПГ-4 (без ГВС в доме) | 1,19 | 378 | 1,19х0.20х378 = 89,96 |
| + АОГВ –существ. дома | 1,85 | 378 | 1,85х0,85х351 = 594,40 |
| ПГ-4 (без ГВС в доме) | 1,19 | 188 | 1,19х0.20х188 = 44,74 |
| + АОГВ –проект. дома | 1,85 | 188 | 1,85х0,85х188 = 295,63 |
| Котельная мощностью |  |  |  |
| О,43 Гкал/час (существ.) |  |  | 59,72 |
| Блочно-модульные |  |  |  |
| котельные (проектир.) |  |  |  |
| мощностью: |  |  |  |
| 4шт. по 0,2 Гкал/час |  |  | 110,05 |
| Итого: |  |  | 1194,50 |

# Перечень проектируемых объектов газоснабжения

в селе Злоказово

Таблица 5.10.4.2.

| Наименование системы | Протяженность, пм, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Газопровод высокого давления | ? | Проектир. |
| ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) | 4 | Проектир. |
| ГРПШ (газорегуляторный пункт шкафной) | 1 | Проектир. |

# 5.10.5.  Электроснабжение

# Существующее положение

Электроснабжение села Злоказово осуществляется от существующей понижающей подстанции  «Арша» 110/10кВ (открытого типа). П/ст 110/10кВ  с одним силовым трансформатором мощностью 6,3МВА. Питание по ЛЭП-10(6)кВ  «Коскиново», «Злоказово».

# Определение нагрузок

Расчетная электрическая нагрузка разрабатываемого генерального плана

села Злоказово, Кусинского муниципального района определялась на основании СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» Москва 2004г. И справочника по проектированию электрических сетей под редакцией Файбисовича Д.Л. 2006г.

Минимальные расчетные показатели электрических нагрузок (кВт/ индивидуальный жилой  дом) приняты 4,5кВт на дом.

Приготовление пищи в жилых домах малой этажности принято на природном газе, на предприятиях общественного питания принято на электрической энергии. В помещениях общественных зданий различного назначения удельные нагрузки энергопотребления приняты с учетом кондиционирования воздуха и cosφ.

Таблица 5.10.5.1.

| № | Наименование | Удельная нагрузка, кВт | Расчетная нагрузка(кВт) с учетом коэффициента одновременности 0,6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Частные жилые дома (проект) 188шт | 846,5 | 508,0 |
| 13 | Мини-рынок, предприятия обслуживания | 20,0 | 12,0 |
| 14 | Магазин, кафетерий (проект) | 35,3 | 21,2 |
| 15 | Отделение связи, аптека, магазин | 20,0 | 12,0 |
| 16 | Школа и детский сад на 255 мест | 117,3 | 70,4 |
| 17 | Детсад на 40 мест | 18,4 | 11,04 |
| 18 | Досуговый комплекс | 45,0 | 27,0 |
| 19 | Кемпинг | 10 | 6,0 |
| 20 | Спорт ядро | - | - |
| 21 | АЗС; СТО | 10 | 6,0 |
| 22 | АЗС | 5 | 3,0 |
|  | Итого: | 1127,5 | 676,6 |

Количество и мощность проектируемых трансформаторов кВА (с учетом 70% загрузки трансформаторов 10/0,4кВ  и указаны на сводном плане сетей).

Таблица 5.10.5.2.

| № | Наименование | Расчетная нагрузка вновь подключаемых объектов к проектируемым ТП, кВт | Мощность проектируемых трансформаторов, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-1 | 170,0 | 1х250 |
| 2 | ТП-2 | 472,5 | 1х630 |
| 3 | ТП-3 | 158,0 | 1х250 |

Таблица 5.10.5.3.

| Группы населенных пунктов | Минимальные расчетные показатели удельного расхода электроэнергии, кВт/чел |
| --- | --- |
|  | Без стационарных электрических плит | Со стационарными электрическими плитами |
|  | Минимальные расчетные пока- тели удельного расхода электро- энергии, квт.ч/чел., в год | годовое число часов использования максимальной электрической нагрузки | Минимальные расчетные пока- тели удельного расхода электро энергии, квт.ч/чел., в год | годовое число часов использования максимальной электрической нагрузки |
| Малые | 2170 | 5300 | 2750 | 5500 |

# Источники питания, распределительные пункты и схемы электроснабжения

Основными потребителями электроэнергии в селе  являются жилые дома с газовыми плитами для приготовления пищи, объекты соцкультбыта и приемники предприятий обслуживания в коммунальной зоне.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся  к II; III категориям.

Электроснабжение предлагается осуществить от существующей понижающей подстанции  «Арша» 110/10кВ (открытого типа). П/ст 110/10кВ  с одним силовым трансформатором мощностью 6,3МВА. Питание по ЛЭП-10(6)кВ  «Коскиново», «Злоказово».

От п/ст 110/10кВ «Арша» по радиальной схеме запитываются вновь проектируемые подстанции ТП-1; ТП-2; ТП-3 по существующим ЛЭП. Места установки ТП определены в узлах нагрузок проектируемых потребителей.

Сечение и потребное количество провода для прокладки ЛЭП-10кВ определить при дальнейшем рабочем проектировании.

# 5.10.6. Телефонизация, радиофикация

# Телефонизация

Данный раздел проекта выполнен на основании ТР от 13.11.2010г №03.1-31/244, выданных ОАО «Уралсвязьинформ» Челябинский филиал электросвязи. Настоящим разделом проекта определялось потребное количество телефонов ГТС. Необходимое число телефонов определялось по нормам ОАО «Связьинформ. В случае недостаточного количества  телефонов ГТС в настоящее время имеется возможность пользования телефонами сотовой связи «Южно-Уральский сотовый», «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле-2» и т.д.

Проектируемое потребное количество телефонов ГТС составляет 210шт с учетом существующих объектов гражданского строительства 716шт., количество распределительных шкафов ёмкостью 600х2  составляет  2шт.

Телефонизация проектируемых объектов гражданского строительства намечается от существующего узла связи ОАО «Уралсвязьинформ»  по адресу с. Злоказово ул.Трактовая, д.22. В проекте также предусмотрена прокладка новой волоконно-оптической линии связи с количеством оптических волокон (ОВ) на 48 пар до здания АТС.

Радиофикация

Настоящим проектом определяется потребное количество радиоточек в сооружаемых объектах гражданского строительства. Необходимое количество радиоточек подсчитано из расчета установки одной радиоточки в каждой квартире или усадебном доме, в помещениях общественного значения из расчета 1 радиоточка на 70м2 и одного динамика для наружной установки, приравненных к 20 радиоточкам каждый, и составляет точек 759шт.

Радиофикация проектируемых объектов гражданского строительства намечается от существующего узла связи ОАО «Уралсвязьинформ» по адресу с. Злоказово ул.Трактовая, д.22.

Сети радиофикации по селу для проектируемых объектов гражданского строительства будут разработаны при рабочем проектировании.

# 5.10.7. Благоустройство территории

Инженерная подготовка территории заключается в осуществлении мероприятий, способствующих использованию под застройку и озеленение территории населённого пункта.

В состав мероприятий входят:

-   организация поверхностного стока;

-   берегоукрепление и благоустройство береговой полосы,

устройство пляжа;

-   борьба с оврагообразованием;

-   рекультивация нарушенных территорий;

# Организация поверхностного стока

В настоящее время в населенном пункте поверхностный сток не организован. Проектом предлагается водоотвод осуществлять  по лоткам проезжих частей благоустроенных улиц и сетью открытых каналов и придорожных кюветов в пределах индивидуальной застройки. Далее, в реку Большая Арша после локальных очистных сооружений.

# Берегоукрепление и благоустройство береговой полосы, устройство пляжа

В настоящее время основным местом отдыха служит правый берег реки Большая Арша, где расположен пляж, находящийся в естественном неблагоустроенном состоянии.

Настоящим проектом в целях  дальнейшего использования этой территории  как зоны отдыха намечается ряд инженерных мероприятий по благоустройству береговой полосы правого берега реки Большая Арша в месте организации пляжа , включающих обеспечение устойчивости откосов, расчистку русла и подсыпку прибрежных территорий.

# Борьба с оврагообразованием

С целью предотвращения оврагообразования в имеющихся на территории населенного пункта логов, которые собирают ливневые стоки с прилегающих территорий  проектом предлагается организация ж/б лотков по дну логов до локальных очистных сооружений на берегу реки, с дальнейшим выпуском очистных стоков в реку.

Между рекой и железной дорогой требуется планировка края оврага с частичной засыпкой его (на участке вдоль железной дороги) и укрепление откоса кустарником.

# Рекультивация нарушенных территорий.

Нарушенные территории (карьеры, h=2м и навалы грунта) находятся в западной части, между объездной дорогой и лесопромышленным комплексом, а также в районе асфальтобетонного завода и в северо-западной части (h=2,7м). Карьеры засыпать местным грунтом (верхний слой – растительный грунт, h=0,2м). Навалы грунта выровнять.

6. Мероприятия по охране окружающей среды

Для уменьшения негативного воздействия  на окружающую среду и доведения воздействия до допустимого уровня проектом предусмотрены природоохранные мероприятия:

Мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу

-  контроль за выбросами промышленных  предприятий;

-  использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива;

-  влияние выбросов от наземных автостоянок и АЗС на загрязнение атмосферного воздуха незначительно. Мероприятий по снижению выбросов не требуется.

-  отделение проезжей части полосами зеленых насаждений с одно-,двухрядной посадкой деревьев, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке.

Мероприятия по защите почв, водных объектов, растительного мира

- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих территорий;

-   сохранение существующих дорожных покрытий;

-   упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- очистка поверхностных сточных вод на локальных очистных сооружениях с дальнейшим сбросом очищенных вод в реку;

- повышение степени общего благоустройства территории (централизованное водоснабжение и водоотведение со сбросом хоз-бытовых стоков на очистные сооружения кнализации);

- засыпка пониженных мест, подсыпка заболоченных участков с посадкой древесно-кустарниковой растительности;

-  укрепление и благоустройство  берегов реки Б.Арша и пруда;

- соблюдение требований Водного кодекса, регламентирующих строительство и хозяйственную деятельность в пределах водоохранных зон и защитных прибрежных полос реки;

-  выполнение строительных работ с учетом минимального нарушения почв, снятие и использование верхнего плодородного слоя земли;

- благоустройство и восстановление территории, проездов после завершения строительства;

- организация площадок под контейнеры для пищевого и бытового мусора, поддержание их в надлежащем состоянии;

-  вывоз бытового мусора на полигон Кусинского муниципального района.

-  рекультивация нарушенных земель;

-  максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, посадка новых;

-  контроль за загрязнением почв, мониторинг состояния окружающей среды.

Соблюдение данных мероприятий не приведет к необратимым изменениям в природной среде.

# 7.Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне  и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

В составе Схемы территориального планирования Кусинского муниципального района выполнен раздел: «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (Южно-Уральский филиал «Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов», 2009 год).

В настоящем разделе описаны инженерно-технические мероприятия, направленные на снижение  риска чрезвычайных ситуаций, защиту населения и территорий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, которые в соответствии с требованиями действующих нормативных документов должны быть учтены при  проектировании. Произведен анализ предложенных в проекте инженерных, технических и организационных мероприятий, определены потенциальные факторы риска, учтены характеристики поражающих воздействий, определена эффективность предупредительных мероприятий по всем населенным пунктам Кусинского муниципального района.

Исходя из физико-географических и социально-экономических характеристик района, многолетних наблюдений за экологией  и климатом на территории района возможны чрезвычайные ситуации связанные:

-  с пожарами на пожароопасных объектах;

-  с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов;

-  с подтоплением  части территории в период весеннего паводка;

-  с возникновением лесных пожаров;

-  с авариями на коммунально-энергетических сетях;

- с отклонением климатических условий от номинальных (сильные морозы, ветры, снегопады, ливни и т.д.);

- с эпидемиологическими заболеваниями населения и сельскохозяйственных животных.

Подтопление-затопление территории

Процесс подтопления-затопления при паводках наблюдается на пониженных территориях, в основном, прилегающих к реке Б.Арша.

Основным видом защиты территории от затопления  в пределах села является: подсыпка территории, включающая земляные работы и берегоукрепление, устройство дамб, обвалования, озеленение древесно-кустарниковыми посадками.

Процесс подтопления территории возникает и под действием техногенных факторов – как результат строительного освоения территории, тем самым изменения геологической среды. Учитывая тот факт, что в процессе строительного освоения территории невозможно избежать изменений гидрогеологических условий и нарушения водного баланса, необходимо дальнейшее изучение гидрологии территории села с целью построения единой гидрогеологической  модели и прогнозирования процесса  подтопления-затопления на конкретных участках.

Пожаро-, взрывоопасные объекты

На территории  данного населенного пункта  расположены пожаро-, взрывоопасные объекты (потенциально опасное производство, предприятия нефте- и нефтепродуктообеспечения, включая АЗС, объекты и системы жизнеобеспечения населения, газопровод высокого давления). Кроме того, за расчетный период генплана предусматривается размещение на территории села, в дополнение к существующим, объектов инженерного обеспечения (теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, объектов транспортного обустройства)

Для повышения пожарной безопасности застройки в градостроительном аспекте предусматриваются:

-  разрывы между селитебной зоной и производственными территориями;

- строительство пожарных депо с учетом 20-минутной доступности пожарных расчетов до источников возгорания (на территориях сельских населенных пунктов).

Лесные пожары

Лесные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с лесными массивами. Село Злоказово является таковым.      Охрана лесов от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы пожаро-химических станций.

Соблюдение разрывов между застройкой и лесными массивами (для 1-2 эт. индивидуальной с приусадебными участками – не менее 15 м)  обезопасит  населенный пункт от возможных лесных пожаров.

# 8. Функциональное зонирование территории

Основные понятия, используемые в разделе:

Зонирование – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов преобладающего функционального использования установленных зон.

Функциональное использование (назначение) территории – установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности.

Режим использования территории – определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с ее функциональным назначением.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений.

# Типы функционального назначения территории, принятые в проекте

Зонирование территории – один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами; по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, средоохраны. На территории села Злоказово устанавливаются следующие типы функционального назначения территорий:

- Природные территории, в том числе:

- природоохранные:

луга;

леса и лесопосадки;

озеленение водоохранных зон и санитарно – защитное озеленение;

- природно-рекреационные:

реки и водоемы;

пляжи;

озеленение общего пользования;

- Жилые территории, в том числе:

- усадебной и коттеджной застройки

- участки детских садов и школ

- территории для развития жилой застройки на расчетный срок

- Общественно-деловые территории, в том числе:

- административно-деловые, объектов торговли и обслуживания, культовых объектов, досуговых объектов;

- объектов здравоохранения и социальной защиты;

- объектов физкультуры, спорта и отдыха;

●    Производственные территории, в том числе:

- промышленных предприятий;

- коммунально-складских объектов;

- Территорий специального назначения, в том числе:

- кладбищ;

- Территории инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе:

- отвода железной дороги;

- Сельскохозяйственного использования, в том числе:

- огородов.

Деление территории на зоны отражено на Схеме зонирования территории, а также занесено в электронную базу ГИС ИнГЕО, исходя из проектных решений по изменению черты населённого пункта, по преобразованию планировочной и архитектурно-пространственной структуры села.

При определении границ зон учтены:

- основные структурные элементы села (улицы в жилой застройке дороги, коридоры    магистральных инженерных коммуникаций, естественные границы);

- границы и характер землепользования;

- категории земель и связанных с землепользователями природных ресурсов и недвижимости.

# Вывод

Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» Генерального плана села Злоказово  являются основой для последующей разработки «Правил землепользования и застройки территории села Злоказово» – базового юридического инструмента регулирования отношений в сфере использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости в условиях рынка.

Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» Генерального плана села Злоказово  позволяют, путем разработки нормативно-правовых документов, обеспечить:

- условия формирования территории села в соответствии с перспективами его развития;

- регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней;

- рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и   возможностей транспортной и инженерной инфраструктур;

-  сохранение природной среды и поддержание здоровья населения.

В результате реализации архитектурно-планировочных решений структура использования территорий села претерпит следующие изменения:

- увеличение территорий жилых зон в 1,4 раза;

- увеличение территорий общественно-деловых зон в 2,5 раза;

- трансформация природной зоны с увеличением доли благоустроенных участков озеленения общего пользования с максимальным сохранения общей площади зелёных насаждений на современном уровне;

- трансформация производственной зоны (упорядочение застройки промузлов) с сохранением общей площади промплощадок и коммунальных зон на современном уровне.

Показатели использования территории села  определены по данным электронной базы ГИС ИнГЕО для чертежей План современного использования территории и Схема зонирования территории» и приведены в таблице 8.1.

# Сводный баланс территории села Злоказово по функциональному использованию

(в границах проектируемой черты села)

Таблица 8.1.

| № | Наименование | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь, га | % к итогу | площадь, га | % к итогу |
| 1. | Жилая зона, всего, в том числе территории: усадебной застройки | 90,92 90,92 | 20,73 20,73 | 131,05 131,05 | 27,09 27,09 |
| 2. | Общественно-деловая зона, всего, в том числе территории: - административных учреждений - учреждений здравоохранения - учреждений торговли, обслужив. - учреждений культуры и досуга - участков детсадов и школ - кемпинга - спортивной площадки | 2,20 0,26 0,28 0,32 0,17 0,17 - - | 0,50 0,06 0,06 0,07 0,04 0,27 - - | 5,55 0,33 0,55 1,20 0,43 1,96 0,48 1,60 | 1,15 0,07 0,11 0,25 0,09 0,41 0,10 0,12 |
| 3. | Производственная зона, всего, в том числе территории: - промышленных предприятий - недействующих пром.объектов - коммунально-складских объектов | 16,16 7,53 6,53 2,10 | 3,68 1,71 1,49 0,48 | 24,71 10,75 - 13,96 | 5,11 2,22 - 2,89 |
| 4. | Зона земель сельскохозяйственного использования, всего, в том числе территории: - огородов и хозпостроек - пашни, пастбищ, сенокосов | 13,48 8,98 4,50 | 3,07 2,04 1,03 | 2,42 2,42 - | 0,50 0,50 - |
| 5. | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры , всего, - зон автодорог, улиц, зона I пояса ЗСО, зон ЛЭП | 14,14 | 3,22 | 61,22 | 12,66 |
| 6. | Природная зона, всего, в том числе территории: - лесов, лесопосадок - кустарника - лугов - рек и ручьев - пляжей - озеленения общего пользования - санитарно-защитное озеленение | 254,71 76,60 115,39 46,64 16,00 - 0,08 - | 58,08 17,46 26,32 10,63 3.65 - 0,02 - | 244,40 75,51 89,07 48,73 16,83 0,33 5,36 8,90 | 50,53 15,61 18,40 10,06 3,47 0,06 1,10 1,83 |
| 7. | Территории специального назначения, всего: в том числе кладбище | - | - | - | - |
| 8. | Прочие территории, всего, в том числе территории: - овраги, обрывы, откосы - нарушенные территории, карьеры - свободные территории, пустыри | 47,02 7,55 7,67 3,72 | 10,72 1,72 1,75 0,85 | 14,35 6,32 8,03 - | 2,96 1,30 1,66 - |
|  | ИТОГО: | 438,63 | 100,0 | 483,70 | 100,0 |

# 9. Перечень первоочередных мероприятий градостроительного развития села Злоказово

Комплекс первоочередных мероприятий сформирован на основе Стратегии социально -экономического развития Кусинского района до 2020 г., в увязке с долгосрочными градостроительными преобразованиями, предусматриваемыми настоящим Генеральным планом и Схемой территориального планирования Кусинского муниципального района. Комплекс первоочередных градостроительных мероприятий сформирован по следующим направлениям: жилищное строительство, социальная инфраструктура, зеленая зона села, инженерная и транспортная инфраструктуры.

## Жилищное строительство

На первую очередь новое жилищное строительство предусмотрено на следующих территориях:

-  в северо-западной части села на свободных территориях.

## Развитие социальной инфраструктуры

-   строительство детского сада на 40 мест;

-   реконструкция  и улучшение материальной базы больницы.

## Зелёная зона села

- формирование системы санитарно-защитного озеленения предприятий;

-  расчистка береговой полосы и организация пляжной зоны  на реке Большой Азям.

## Инженерно-транспортная инфраструктура, коммунальные объекты

-  газификация села Злоказово;

-  строительство новых улиц в проектируемых кварталах коттеджной застройки;

# 10. Основные технико-экономические показатели проекта.

| № | Показатели | Единица измерения | Современ. состояние на 2009 г. | Расчетный срок 2035-37 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель населённого пункта в проектных границах | га/%/м² на чел. | 438,63/100.0/ /4238 | 483,70/100,0/ /2845 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон Из них: | га/% | 90,92/20,73 | 131,05/27,09 |
|  | - малоэтажная застройка | га/% | 90,92/20,73 | 131,05/27,09 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | 2-3 этажная застройка | га/% | - | - |
|  | Индивидуальных жилых домов с приусадебными участками | га/% | 90,92/20,73 | 131,05/27,09 |
|  | Общественно-деловых зон | га/% | 2,2/0,5 | 5,55/1,15 |
|  | Производственных зон | га/% | 16,16/3,68 | 24,71/5,11 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | промпредприятий | га/% | 14,06/3,2 | 10,75/2,22 |
|  | коммунально-складских объектов | га/% | 2,10/0,48 | 13,96/2,89 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | 14,14/3,22 | 61,22/12,66 |
|  | Рекреационных зон (природных зон) | га/% | 254,71/58,08 | 244,40/50,53 |
|  | Зон сельскохозяйственного использования | га/% | 13,48/3,07 | 2,42/0,50 |
|  | Зон специального назначения | га/% | - | - |
|  | Режимных зон | га/% | - | - |
|  | Иных зон(овраги,обрывы,откосы, пустыри) | га/% | 47,02/10,72 | 14,35/2,96 |
| 1.2 | Из общей площади земель села территории общего пользования, из них: | га/% |  |  |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га/% | 0,02 | 5,36 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади, | га/% |  |  |
|  | Водоемы, пляжи | га/% | 16,0 | 17,16 |
| 1.3 | Из общей площади земель села территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п) | га/% |  |  |
| 1.4 | Из общего количества земель города: |  |  |  |
|  | Земли федеральной собственности | га/% |  |  |
|  | Земли Челябинской области | га/% |  |  |
|  | Земли муниципальной собственности | га/% |  |  |
|  | Земли частной собственности | га/% |  |  |
| 2. | Население |
| 2.1 | Численность населения села | тыс. чел. | 1035 | 1700 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс. м² общей жилой площади | 23,50 | 46,06 |
|  | Государственной муниципальной собственности | тыс. м² общей жилой площади/ % к общему объему жилищного фонда |  |  |
|  | Частной собственности | –//– |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | В малоэтажных домах, в том числе: | –//– | 23,50 | 46,06 |
|  | 2-3 этажных многоквартирных домах | –//– | - |  |
|  | В индивидуальных домах с приусадебными земельными участками | –//– | 23,50 | 46,06 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² общей жилой площади | 23,50 | - |
| 3.4 | Новое жилищное строительство, всего в том числе: | тыс. м² общей жилой площади | - | 22,56 |
|  | За счет средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | тыс. м² общей жилой площади/ % к общему объему нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | За счет внебюджетных средств | –//– | - | 22,56 |
| 3.5 | Структура нового жилищного строительства по этажности в том числе: |  |  |  |
|  | Малоэтажное, из них: | –//– |  | 22,56 |
|  | 2-3 этажное | –//– | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | –//– | - | 22,56 |
| 3.6 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | На свободных территориях | –//– | - | 22,56 |
|  | За счет реконструкции существующей застройки | –//– | - | - |
| 3.7 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | Водопроводом | % общего жилищного фонда |  | 100,0 |
|  | Канализацией | –//– |  | 100,0 |
|  | Электроплитами | –//– |  | - |
|  | Газовыми плитами | –//– | - | 100,0 |
|  | Теплом | –//– |  | 100,0 |
|  | Горячей водой | –//– |  | 100,0 |
| 3.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир и индивидуальных жилых домов | м²/чел. | 22,7 | 27,1 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | мест | 45/43 | 110/65 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | мест | 280/270 | 255/150 |
| 4.3 | Стационар, всего/1000 | коек | 5 | 5 |
| 4.4 | Поликлиники, всего/1000 | пос./день | 20 | 20 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли | м² торговой площади | 160/155 | 510/300 |
| 4.6 | Учреждения культуры и искусства, всего/1000 чел. (клубы, досуговые центры) | мест | 150/435 | 150/88 |
| 4.7 | Физкультурно-спортивные учреждения, всего/1000 чел. (спортивные, тренажёрные залы) | м² площади пола | - | 120/70 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | - | 12/7 |
| 4.9 | Предприятия общественного питания | пос.мест | - | 68/40 |
| 4.10 | Гостиницы | мест | - | 10/6 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность улиц и дорог – всего, в том числе: | км | 17,124 | 26,874 |
|  | Основные улицы | –//– | 5,253 | 5,253 |
|  | Второстепенные улицы,проезды | –//– | 7,267 | 13,882 |
|  | Производственные дороги | –//– | 2,576 | 2,576 |
|  | Внешняя а/дорога | –//– | 2,028 | 5,163 |
| 5.3 | Из общей протяженности улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием | –//– |  | 26,874 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % |  | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей |  | 450 |

| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| --- | --- |
| 6.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.1.1 | Водопотребление, всего В том числе: | тыс. м3/сут. |  | 0,45 |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 0,45 |
|  | на производственные нужды |  |  | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе водозаборов подземных вод | тыс.м³/сут |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л сут./чел. |  | 250 |
| 6.1.5. | Протяжённость сетей | км |  | 9,915 |
| 6.2 | КАНАЛИЗАЦИЯ |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, всего, в том числе: | тыс. м3/сут. |  | 0,45 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. |  | 0,45 |
|  | производственные сточные воды | тыс. м3/сут. |  | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/час | - | 19 |
| 6.2.3 | Протяжённость сетей | км |  | 6,69 |
| 6.3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | тыс. кВт·ч/год |  | 0,676 расч.нагрузка проект.объектов |
|  | на производственные нужды |  |  | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  |  | 0,676 |
| 6.3.2 | Источники покрытия электрических нагрузок: | МВт | 6,3 | 6,3 |
| 6.3.3 | Протяжённость сетей | км |  |  |
| 6.4 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла, в том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/час |  |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего, в том числе: | Гкал/час | 1,0 | 1,0 |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -//- | - | - |
|  | школьная котельная | -//- | 1,0 | 1,0 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,8 |
| 6.5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | .% |  |  |
| 6.5.2 | Потребление газа, всего, в том числе: | тыс. м3/час |  | 1,194 проект.объекты |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  |  | 1,194 проект.объекты |
|  | на производственные нужды |  | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | м3/час |  |  |
| 6.5.4 | Протяжённость сетей (газопровод высокого давления) | км | 3,606 | 5,766 |
| 6.6 | СВЯЗЬ |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения |  | 100,0 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Кол-во №№ |  | 716 |
| 6.7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | площадь | га | - | - |
|  | протяжённость защитных сооружений | км | - | - |
|  | намыв и подсыпка | млн м³ | - | - |
| 6.8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |
| 6.8.1 | Объём бытовых отходов, в том числе дифференцированного сбора отходов | тыс.м3/год %. | 2,07 | 3,94 |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс.т год | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | -//- | - | - |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | -//- | - | 1 |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | - |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок, в том числе стихийных | га | - | - |
| 6.8.7 | Скотомогильники | единиц/га | - | - |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | - | - |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 8.1 | Объём выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объём сброса загрязнённых вод | млн м³/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 14,35 |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязнённые химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | -//- | - | - |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | -//- | - | - |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. |  | - |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 8,90 |